川水函〔2020〕1385号

四川省水利厅关于凉山州金阳县热柯觉风电场项目水土保持方案的批复

金阳县三峡新能源有限公司：

你公司《关于申请审批<凉山州金阳县热柯觉风电场项目水土保持方案>的请示 》(四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201010－000089）收悉。

凉山州金阳县热柯觉风电场项目位于四川省凉山州金阳县境内，场址涉及依莫合乡、甲依乡、基觉乡、寨子乡等乡镇。项目由风电机组（含吊装场地）工程、集电线路工程、道路工程、弃渣场和施工场地组成。拟安装29台单机容量3.2MW风力发电机组，总装机87MW。

项目占地总面积26.88公顷，其中永久占地1.6公顷，临时占地25.28公顷。项目土石方总挖方36.11万立方米（含表土剥离5.63万立方米），总填方18.9万立方米（含表土回覆5.63万立方米），弃方17.21万立方米，设弃渣场1处。项目总投资69057.52万元，其中土建投资6065.81万元。项目计划于2021年4月开工建设，2022年3月完工。

我厅于2020年8月14日组织对《凉山州金阳县热柯觉风电场项目水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下 ：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围26.88公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失总治理度97%，土壤流失控制比0.75，渣土防护率90%，表土保护率95%，；林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费34.944万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、基本同意弃方的处置方案。项目建设过程中确需新增弃渣场弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本项目投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

四川省水利厅

2020年10月12日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，省发展改革委，生态环境厅，凉山州水利局，金阳县水利局，长江勘测规划设计研究院有限责任公司。

四川省水利厅办公室       印发