四川省河道管理范围内

有关活动涉河方案报告编制大纲（试行）

0  总则

0.1  依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《四川省水利工程管理条例》《四川省河道管理实施办法》，为适应有关活动涉河方案报告编制工作的需要，规范编制方法，保证成果质量，特制定本大纲。

河道管理范围内有关活动，主要分为：

①河道整治类：

河道清淤、疏浚、固床、卡口扩挖、河道填堵或改建、河道清障、航道维护等

②工程利用类：

已成堤防改造、堤顶或堤坡利用、破堤施工等

③河道利用类：

弃置砂石或者淤泥、存放物料、河滩地生态利用等

④其他类：

爆破、钻探、开采地下资源、进行考古发掘等

0.2  本大纲适用于省管河道管理范围内有关活动涉河方案报告的编制，省内国家直管河道的有关活动按照国家有关规定执行，省管以下河道有关活动可参照本大纲进行编制。

0.3  编制单位编制的涉河方案报告，应遵循国家有关法律法规和政策规章，实事求是，讲求科学。涉河方案报告实行终身负责制。

0.4  有关活动涉河方案报告编制工作深度应满足国家或建设项目所属行业执行初步设计报告编制规程的相关要求，重点反映有关活动与河道及防洪管理有关的设计内容，主要包括：

（1）概述。

（2）水文。

（3）工程地质。（根据有关活动特点可适当精简）

（4）有关活动实施的必要性。

（5）涉河方案比选、方案布置及主要建筑物。

（6）施工组织设计。

0.5  下列资料可列为涉河方案报告的附件：

（1）有关活动的相关重要文件。

（2）相关部门的审查意见和批复或审查会议纪要。

（3）与政府、部门或其它相关单位及个人达成的相关协议。

0.6  在使用本大纲时，④类活动只编制本大纲第一章概述；针对不同类型活动特点及相关技术导则的要求，编制报告时可有所取舍，①③类活动主要设计内容参考《河道整治设计规范》和《疏浚与吹填工程技术规范》，②类活动主要设计内容参考《堤防工程设计规范》。对河道安全行洪及河势稳定有较大影响的有关活动，在送审涉河方案报告时，应同时报送有关活动行洪论证与河势稳定评价报告。

1  概述

1.1  概述有关活动的地理位置、具体实施地点、实施背景及涉河方案报告编制的主要依据和过程。

1.2  概述有关活动的自然条件、水文主要成果、区域地质及工程地质的主要结论。

1.3  概述有关活动的任务、作用、实施的必要性与紧迫性以及规模。

1.4  概述有关活动的方案论证结论及推荐方案的总布置和主要建筑物结构型式。

1.5  概述有关活动的主要实施方案及进度安排。

1.6  简述有关活动防洪评价及结论。确定有关活动的影响范围，进行洪水影响分析计算和影响分析评价。影响分析评价主要内容包括：对河段行洪及河势稳定影响分析评价、对堤防和其它涉河工程等第三合法水事权益人的影响分析评价、对防汛抢险的影响分析评价等。

1.7 概述有关活动实施完成后的河道恢复措施。

1.8  有关附图、附表

（1）有关活动所处地理位置示意图。

（2）有关活动所在河段河道形势图。

（3）有关活动总布置图。

（4）有关活动基本情况表。

2  水文

2.1  河道概况

说明有关活动所在河段的自然地理概况、两岸边界条件、河湖水系及河道特征等。

2.2  气象

概述有关活动所在地区的气象特性。

2.3  水文基本资料

说明有关活动设计依据的主要水文测站、观测资料情况及主要水文特征等。

2.4  设计洪水

2.4.1  说明有关活动设计、校核及施工期防洪标准。

2.4.2   提出有关活动设计、校核及施工期相应防洪标准的洪峰流量、水位。

3  工程地质

3.1  概述

概述地质勘察工作情况、承担单位、勘察项目、完成的工作量及主要成果。

3.2  区域地质

3.2.1  概述有关活动所在区域的地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质条件等。

3.2.2  评价区域构造稳定性，确定有关活动场址的地震动峰值加速度及其相应的地震基本烈度。

3.3  工程地质

3.3.1 概述有关活动主要建筑物所在地段的地形地貌、地层岩性、河床及两岸组成物质、地质构造、岩体风化情况、水文地质条件、岩（土）体物理力学性质等。

3.3.2  叙述有关活动所在河段存在的不良地质现象及主要工程地质问题。

3.4  天然建筑材料

说明各种天然建筑材料的产地位置、数量、质量和运输开采条件。

3.5  主要附图、附表

3.5.1  附图

（1）区域地质图。

（2）河道管理范围内主要建筑物钻孔平面布置图及工程地质纵、横剖面图。

3.5.2  附表

岩（土）体物理、力学指标建议值表。

4  有关活动实施的必要性

4.1  企业或个人投资的有关活动主要从企业发展战略、所在行业及关联产业发展、结构调整、对地方经济社会发展的作用、与有关规划和产业政策的符合性等方面论述有关活动的必要性；政府投资的有关活动主要从促进经济社会可持续发展以及对基础设施建设（包括防洪减灾）、产业结构调整和升级、产业布局优化、提升竞争力、区域协调发展的作用等方面论述有关活动的必要性。①类活动应结合河道恢复措施说明工程整治前后实施效果。

4.2  需占用河道滩地、水域、水利工程的有关活动，应从有关活动总布置及其限制因素、运行要求、有无替代方案等方面，详细说明其占用理由。

5  涉河方案比选、方案布置及主要建筑物

5.1  工程等别和标准

说明有关活动的工程等别、主要建筑物的级别、 相应的洪水标准及地震设防烈度。

5.2  涉河方案比选

简述有关活动主要比选方案的基本情况、比选论证工作及方案比选结论，提出有关活动推荐方案。

5.3  推荐方案工程布置

5.3.1  简述有关活动的布置原则。

5.3.2  说明有关活动推荐方案的平面布置方案及其主要平面尺寸；列表说明有关活动的主要控制点坐标及高程（本报告坐标均采用2000国家大地坐标系，高程均采用1985国家高程基准）。说明有关活动与河道（堤防、涵闸及其他水利工程）的交叉或连接方式、占用河道管理范围内土地及建筑设施情况等；叙述有关活动与水利工程和其他涉水工程的相对位置关系，并标明相关距离。

5.3.3  标明有关活动所在场址的河道管理范围。在平面布置图上标明河道管理范围线，有关活动所在河段两岸（或一岸）有堤防时，应在其平面布置图上标明堤防所在位置；有关活动所在河段两岸（或一岸）无堤防时，应在其平面布置图上标明与有关活动所在位置对应历史最高洪水位或防洪设计水位的等高线；有关活动处于水库库区时，应在其平面布置图上标明对应位置的正常蓄水位或防洪设计水位对应的等高线。

5.4  主要建筑物

5.4.1  介绍有关活动的主要建筑物推荐方案采用的结构型式，描述主要建筑物的结构尺寸、控制高程等，并应标明其主要建筑物与堤防及所在河段防洪设计水位之间的相对位置关系。

5.4.2  在有关活动主要建筑物结构图中，应标明对应位置的地层岩性。

5.5  实施效果分析及结论与建议（①类活动）

整治前后的效果分析及结论。

5.6  主要附图、附表

5.6.1  附图

（1）有关活动场址现状地形图。

（2）有关活动比选方案平面布置图及主要建筑物结构图。

（3）有关活动推荐方案平面布置图及主要建筑物纵、横剖面图。

5.6.2  附表

有关活动推荐方案控制点坐标表。

6  施工组织设计

6.1  施工条件

6.1.1  简述方案布置特点、场地条件、水文气象等基本情况。

6.1.2   简述天然建筑材料的来源及料场布置。

6.2  施工临时设施

6.2.1  简述河道管理范围内主要施工临时设施的平面布置方案及结构型式。

6.2.2  施工过程中采用围堰实施的有关活动，应说明施工围堰的设计洪水标准、平面布置、结构型式、平面尺寸和控制高程等。

6.2.3  施工过程中需进行导流、截流的有关活动，应说明各期导流及拦洪度汛标准、实施时段、导流流量、导流度汛方式以及导(截)流建筑物的平面布置、结构型式、平面尺寸、控制高程等。

6.3  主要项目施工

介绍主要项目及主要临时工程的施工方法、施工程序及施工进度安排。

6.4  施工交通及施工总布置

说明对外交通方案和场内主要交通布置，介绍主要施工工厂、生活设施的规划布置，简述弃渣场布置方案、弃渣量及实施占地情况。说明有关活动所产生的砂石资源处置方案，必要时应取得政府或其授权的行政部门对处置方案的同意意见。

6.5  施工总进度

提出施工总进度并说明安排原则。

6.6  主要附图、附表

6.6.1  附图

（1）施工总布置图。

（2）主要临时工程平面布置图。

（3）主要临时工程结构图。

6.6.2  附表

施工总进度表。

附录

四川省河道管理范围内有关活动基本情况表

| 有关活动名称 |  |
| --- | --- |
| 实施单位或个人 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 涉河方案报告编制单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 行洪论证与河势稳定评价报告编制单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 所在河流名称 |  | 河段名称 |  |
| 河段防洪标准 |  | 相应设计洪水位 |  |
| 工程地址 |  |
| 控制点坐标 |  |
| 有关活动主要方案说明 |  |
| 有利害关系的第三方相关情况说明 |  |
| 其 他 |  |