川水函〔2020〕1821号

四川省水利厅关于泸203井区储量评价井开发配套地面工程水土保持方案的批复

四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司：

你公司《关于申请泸203井区储量评价井开发配套地面工程水土保持方案报告书行政审批的函》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201124－000580）收悉。

泸203井区储量评价井开发配套地面工程位于泸州市泸县、内江市隆昌市和自贡市富顺县境内，为新建建设类线型工程。建设内容包括新建储量评价井平台5座，分别为泸203H79、泸203H91、泸203H123、泸203H153、泸203H175平台；扩建泸203脱水站1座；新建天然气集输管道5条（同沟敷设通信光缆），设计总长37.1公里，集输规模15万立方米/天，设计压力8.5兆帕。

工程总占地面积42.14公顷，其中永久占地0.19公顷，临时占地41.95公顷。工程土石方开挖总量13.84万立方米（含表土剥离2.97万立方米），填方总量13.84万立方米（含表土回覆2.97万立方米），无永久性弃渣。工程估算总投资1.47亿元，其中土建投资0.96亿元。工程计划2020年12月开工，2021年4月完工，总工期5个月。

我厅于2020年10月14日组织对《泸203井区储量评价井开发配套地面工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就该工程水土流失的预防和治理批复如下 ：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围42.14公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准 。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％,土壤流失控制比1.０， 渣土防护率92％,表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意建设期水土保持补偿费54.78万元。

二、建设单位在工程建设中应全面落实《 水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

- 落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

- 按规定及时缴纳水土保持补偿费。

三、本工程建设时，若确需新增弃渣场外弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月 4 日