川水函〔2020〕1841号

四川省水利厅关于威远-乐山输气管道工程水土保持方案的批复

四川省中油天然气管道有限公司：

你公司《关于申请对威远-乐山输气管道工程水土保持方案报告书审批的函》(四川管道公司函〔2020〕78号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201125－001148）收悉。

威远-乐山输气管道工程位于内江市威远县、自贡市荣县和乐山市井研县、市中区、夹江县境内，为新建建设类线型工程。本工程新建输气管道124.07km，其中输气干线116.77km，输气支线7.90km（乐山输气总站往甘霖输气站联络支线2.00km，三江支线5.30km，井研无人值守分输站与乐山二期管线互联互通支线2×0.30km）；新建输气站场2座（乐山输气总站、井研无人值守分输站），改建输气站场4座（威202-1脱水站、威远输气站、三江配气站、甘霖输气站），新建线路阀室5座，并配套建设自动控制、通信、供配电、给排水及消防等附属设施。

工程总征占地面积238.90公顷，其中永久征地8.81公顷，临时用地230.09公顷。土石方开挖总量135.80万立方米（自然方，下同，其中表土剥离23.46万立方米），填方总量129.89万立方米（其中表土回铺23.46万立方米），余方5.91万立方米，全部平摊于管道作业带或穿越工程施工场地内，本工程不设弃土场。工程总投资84154.82万元，其中土建投资18059.92万元。工程计划2021年1月开工，2021年12月完工，总工期12个月。

我厅于2020年10月29日组织对《威远-乐山输气管道工程水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围238.90公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％,土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％,表土保护率92％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费310.57万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和余土的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、基本同意余方的处置方案。本工程建设时，请及时将余方平摊于管道作业带或穿越工程施工场地内。若余方没有综合利用或安全处置，需要新增弃渣场进行弃置，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程（项目）投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月9日