川水函〔2020〕1930号

四川省水利厅关于四川华电凉山盐源长坪子风电项目水土保持方案的批复

四川盐源华电新能源有限公司：

你公司《关于对<四川华电凉山盐源长坪子风电项目水土保持方案报告书>审批的申请 》(盐新司函〔2020〕22号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000－20201106－000390）收悉。

四川华电凉山盐源长坪子风电项目位于凉山州盐源县大草乡。项目由风机机组及吊装平台工程、道路工程、集成线路、施工生产生活场地及弃渣组成，拟安装40台单机容量2.5MW风力发电机组，总装机100MW。

项目占地总面积82.38公顷，其中永久占地52.87公顷，临时占地29.51公顷。项目土石方总挖方75.68万立方米（含表土剥离10.06万立方米），总填方49.25万立方米（含表土回覆10.06万立方米），弃方26.43万立方米，规划设置弃渣场3处。项目总投资79184.04万元，其中土建投资9380.56万元。项目计划于2020年12月开工建设，2021年11月完工，总工期12个月。

我厅于2020年11月18日组织对《四川华电凉山盐源长坪子风电项目水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围82.38公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失总治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）水土保持补偿费107.094万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

- 落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、基本同意弃方的处置方案。项目建设过程中确需新增弃渣场弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本项目投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

六、本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月21日