川水函〔2020〕1987号

四川省水利厅关于中节能广元剑阁天台山风电场二期项目水土保持方案的批复

中节能风力发电四川有限公司：

你公司《关于申请审批中节能广元剑阁天台山风电场二期项目水土保持方案报告书的函》（四川风电函〔2020〕2号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20201117-002110）收悉。

中节能广元剑阁天台山风电场二期项目位于四川省广元市剑阁县。项目由风机机组工程、扩建升压站工程、道路工程、集电线路工程、施工生产生活设施等组成。项目总装机容量100兆瓦，拟安装32台单机容量3兆瓦的风电机组和2台单机容量2兆瓦的风电机组，并配备34台35千瓦箱式变电站；在已建成天台山风电场一期220千伏升压站内新扩建一台容量为100兆伏安的220/35双圈变；设4回35千伏集电线路，总长63.70千米；新建场内道路18.25千米，改扩建道路12.80千米；规划设置施工场地2处。

工程总占地面积39.87公顷，土石方挖方总量44.03万立方米（含表土剥离4.07万立方米），填方总量44.03万立方米（含表土回覆4.07万立方米），无借方，无永久弃方。工程估算总投资70390.08万元，其中土建投资6241.32万元。工程计划2021年1月开工，2021年12月建成投运，总工期12个月。

我厅于2020年11月组织专家对《中节能广元剑阁天台山风电场二期项目水土保持方案报告书》进行了技术评审，专家组提出了技术评审意见（详见附件）。经研究，我厅基本同意该水土保持方案。现就水土流失的预防和治理批复如下：

一、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围39.87公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意该项目水土保持补偿费按1.30元/㎡计征，共51.83万元。

二、建设单位在项目建设中应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

三、本工程建设时，若确需新增弃渣场外弃渣的，可在弃渣前征得弃渣场所在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向我厅申请办理变更审批手续。否则，将按照《水土保持法》第五十五条规定处以每立方米弃渣十元以上二十元以下的罚款。

四、本工程的建设地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，并报我厅审批；水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需做出重大变更的，须报我厅批准。逾期不补办手续的，将按照《水土保持法》第五十三条第二、三款规定处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本工程投产使用前，建设单位应依据《水土保持法》第二十七条的规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

六、本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2020年12月29日