川水许可决〔2021〕92号

四川省甘孜州磨子沟磨子水电站工程水土保持措施变更报告审批准予行政许可决定书

# 丹巴洁尔美水电开发有限公司：

我厅于2021年5月18日受理你公司提交的四川省甘孜州磨子沟磨子水电站工程水土保持措施变更报告（以下简称“措施变更报告”）审批申请（丹洁水〔2021〕8号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20210518-006052）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项和《中华人民共和国水土保持法》第二十五第三款，决定准予行政许可。

一、项目概况

2012年9月21日，我厅以川水函〔2012〕1753号文批复了《四川省甘孜州磨子沟磨子水电站工程水土保持方案》。批复水土保持方案中电站由首部枢纽（左岸非溢流坝段、冲沙泄洪闸、右岸侧向进水口）、引水系统（引水隧洞、调压室、压力管道）和厂区枢纽等三部分组成，电站装机容量2×35MW,多年平均发电量3.12亿kW.h。工程总占地14.14公顷。工程总投资68183.50万元，其中土建投资25359.76万元。

2015年10月21日四川省发展改革委以川发改能源[2015]786号文核准批复四川省甘孜州磨子沟磨子水电站工程。四川省政府以川府土[2021]612号批复了本电站建设用地。本电站于2017年3月1日正式开工建设，计划2021年12完工。

四川省甘孜州磨子沟磨子水电站实际建设中引水系统发生设计调整（四川省工程咨询研究院以川工咨成果[2017]079号文印发了磨子水引水系统设计调整专题报告评审意见的函），施工布置发生部分变化，启用自选料场，弃渣场数量及施工道路等也发生较大变化，导本该电站水土保持措施总体布局和工程量发生重大变化。建设单位根据法律法规的规定组织编报了水土保持措施变更报告。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意四川省甘孜州磨子沟磨子水电站工程建设期水土流失防治责任范围16.15公顷。

（二）同意水土流失防治继续执行建设类一级标准。

（三）基本同意弃渣场设置方案，后续设计要严格按照技术规范，复核堆渣容量，查明水文地质条件，确定弃渣场防护措施，开展弃渣场工程设计，确保弃渣场工程安全。

（四）同意水土流失防治分区、分区防治措施总体布局和措施变更设计。

（五）同意措施变更报告关于水土保持补偿费（水土保持设施补偿费）的计列标准、方式和金额，本项目征占用地面积16.15公顷（含水库淹没区1.37公顷），计征面积14.78公顷，计征标准1.0元/平方米，共计14.78万元。建设单位已缴纳水土保持补偿费13.08万元，需要补缴水土保持补偿费1.7万元。

三、工程建设中，建设单位应全面落实《水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案和措施变更报告，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土和弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并向我厅、省水土保持生态环境监测总站以及项目所涉及的市、县水行政主管部门提交水土保持监测季报和年报。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保工程建设质量和进度。

（五）及时补缴水土保持补偿费。

四、本工程投产使用前，建设单位应根据《水土保持法》第二十七条的规定，依据批准的水土保持方案和措施变更报告，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我厅报备。否则，将按照《水土保持法》第五十四条相关规定，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处以五万元以上五十万元以下的罚款。

五、本行政许可决定仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2021年6月10日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜州水利局，丹巴县水利局，四川省内江水利电力勘察设计院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　2021年5月  日 印发