普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2021〕283 号

四川省水利厅关于沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 内江市水利局：

你局《关于审批沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（内水发〔2021〕5号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211111-093477）和《沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主及评价单位为四川水汇生态环境治理有限公司，主体设计单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司。内江市发展和改革委员会以《关于沱江左岸老沱桥至小青龙河段综合整治工程可行性研究报告的批复》（内发改地区〔2017〕549号）批复项目可研，内江市住房和城乡建设局以《关于对沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程初步设计审查的批复》批复项目初步设计。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主四川水汇生态环境治理有限公司在内江市东兴区沱江左岸建设老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程，工程上起内江城区老沱桥，与已建堤防衔接，下至小青龙河河口，整治河段总长4733m。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

综合治理工程涉河建设内容包括防洪堤工程、截污干管工程及跨小青龙河桥梁1座。新建堤防共4.3km，沿沱江右岸布置。堤防级别为4级，主要建筑物按4级设计，次要和临时建筑物按5级设计。上段堤防（堤1K0+000.00~堤1K3+793.19）总长3.8km，起于老沱桥桥下与已建堤防衔接，下至天宫堂电站下游。根据现状地形，分别采用两级砼框格梁种草护坡+衡重式基础、两级砼框格梁种草护坡+重力式挡墙桩基础、两级砼框格梁种草护坡+贴坡式砼面板基础、一级砼框格梁种草护坡+贴坡式砼面板基础形式，堤身设置马道，护坡面板为C20钢筋砼结构。下段堤防（堤2K0+000.00~堤2K0+480）总长0.5km，位于高寺山山脚处。采用墙式护岸，墙身为衡重式挡墙，墙高3-11m，采用C20片石砼浇筑，墙身设置有泄水孔，每隔10-15m设置伸缩缝或沉降缝。新建堤防工程堤顶高程304.43~308.16m（1985国家高程基准，下同）。截污干管工程全长约7.5km，采用DN1000钢筋混凝土管、DN1500钢筋混凝土管、DN1200孔网钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，涉河段顺沱江埋设于堤身以内。跨小青龙河大桥工程全长107.08m，采用5x20m预应力混凝土简支T梁结构，下部结构采用2x1.3m的圆形墩柱，采用肋板式桥台。桥梁底板设计高程为306.851m。

工程主要控制点坐标(2000国家大地坐标系)为：

堤1K0+000.00：X=3272752.734，Y=506876.220；

堤1K1+001.93：X=3271799.733，Y=506578.123；

堤1K2+234.50：X=3270895.204，Y=507178.685；

堤1K3+793.19：X=3271410.919，Y=508541.919。

堤2K0+000：X=3271306.254，Y=508725.164；

堤2K0+240：X=3271117.025，Y=508872.243；

堤2K0+480：X=3270931.475，Y=509022.241。

1#桥台（右岸）：X=3270863.673，Y=509152.368；

2#桥墩：X=3270851.599，Y=509167.628；

5#桥墩：X=3270814.372，Y=509214.678；

6#桥台（左岸）：X=3270802.298，Y=509229.938。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：沱江左岸老沱桥至小青龙河段河道综合治理工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

抄送：东兴区水利局、四川水汇生态环境治理有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发