普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 东风渠管理处：

你处《关于审查电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（东处发〔2021〕152号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20210928-088171）和《电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为成都高新区电子信息产业发展有限公司，主体设计单位为四川西南交大土木工程设计有限公司。成都市高新区发展改革和规划管理局以《关于电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（成高发规审〔2020〕12号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

- 原则同意项目业主成都高新区电子信息产业发展有限公司在成都市高新西区跨清水河建设电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程，工程左岸为高新西区合作街道清江社区，右岸为温江区永宁街道天王社区。

- 基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为200年一遇。

桥梁结构为上层主桥加下层拱桥设计，全长215.93m，其中，上层主桥为100.4m上承式异形拱桥，分为上游（主线桥）、下游（支线桥）共两幅，两幅桥在岸边呈环形衔接，并接驳两侧引桥；下层拱桥拱跨61.794m，拱圈设置梯道连接清水河两岸绿道，拱顶与上层两幅桥梁体连通。上层主线桥曲线跨径为15+68.4+17m，支线桥曲线跨径为18.286+ 67.722+ 12.883m，两幅桥呈环形相接。桥梁上部结构采用钢筋混凝土现浇箱梁，主拱采用钢筋混凝土拱座，下接承台。北侧（左岸）引桥长3*16m=48m，南侧（右岸）引桥长2*16m=32m，引桥桥墩采用混凝土花瓶墩。连接通道桥梁桥轴线与水流方向呈70°夹角，主跨一跨跨越清水河，左右岸桥墩位于河道岸坡两侧，桥梁拱顶底缘点高程为537.848m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标为（2000国家大地坐标系）：

起点（右岸）：X=3402857.991，Y=396467.960；

止点（左岸）：X=3402889.600，Y=396528.448。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。补救措施中提出新建堤防工程应与主体工程同步实施、同步验收。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你处及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你处及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：电子科大清水河校区与永宁校区连接通道工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

抄送：成都市水务局，成都高新区生态环境和城市管理局、温江区水务局，成都高新区电子信息产业发展有限公司，四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发