普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 东风渠管理处：

你处《关于审查郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（东处发〔2021〕215号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211124-051074）和《郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为成都市鲁川建设管理有限公司，主体设计单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司。成都市郫都区发展和改革局以《关于太清路南延线可行性研究报告的批复》（郫发项目许可〔2018〕6号）批复项目可研。我厅以《关于郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告的批复》（川水函〔2019〕1493号）对该项目涉河建设方案进行了批复。

由于工程所在河段于2019年实施了防洪治理工程，综合管廊工程涉河建设方案根据整治后河道进行设计变更。根据涉河建设项目管理有关规定，项目业主委托重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司对变更后的涉河建设方案开展了行洪论证与河势稳定评价。我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主成都市鲁川建设管理有限公司在成都市郫都区德源新城穿越清水河建设郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程，工程位于拟建太清路清水河桥下游34.1m。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程设计防洪标准为100年一遇。

综合管廊轴线方向整体南北走向，与河道呈25度斜交，穿越段总长度138m，河底水平穿越段总长68m。管廊区间段采用钢筋混凝土箱涵结构，内部结构为四舱标准断面。管廊净高3.3m，净宽10.5m，下穿水平段管廊顶部高程561.85~562.00m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）如下：

下穿起点（左岸）：X=3409966.380，Y=389287.183；

河底水平段起点：X=3409918.542，Y=389274.313；

河底水平段终点：X=3409857.326，Y=389245.852；

下穿终点（右岸）：X=3409838.293，Y=389236.999。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你处及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你处及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

# 2021年XX月XX日

1. 郫都区太清路南延线下穿清水河综合管廊工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：成都市水务局、郫都区水务局、成都市鲁川建设管理有限公司、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发