普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于丹巴县木兰大桥工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 甘孜州水利局：

你局《关于请求审查批复<丹巴县木兰大桥工程行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（甘水〔2021〕762号）和相应报告资料收悉（以下简称《报告》，四川一体化政务服务平台受理编号510000-20211201-082379）。

本次评价桥梁的可行性研究报告由丹巴县发展和改革局以丹发改固投〔2020〕92号文批复，项目业主为国能大渡河流域水电开发有限公司。桥梁工程设计单位为中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司，行洪论证与河势稳定评价单位为四川金原工程勘察设计有限责任公司。我厅在成都组织有关单位和专家对《报告》进行了评审，评价单位按照评审意见对《报告》进行补充修改后，提交了《报告》报批稿。经专家组再次审阅，提出了丹巴县木兰大桥工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见（详见附件）。经研究，现作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主在甘孜州丹巴县巴底镇松塘村境内，跨越大渡河建设桥梁。该桥是巴底水电站建设期间所需的施工临时桥梁，桥位处左岸连接9号公路、右岸连接7号公路，电站蓄水前将拆除该桥梁。

二、基本同意按《报告》推荐的方案实施桥梁建设。评价河段防洪标准为10年一遇；桥梁在天然工况下防洪标准为50年一遇，在巴底水电站初期导流工况下洪水标准为20年一遇；桥梁全长191.12m,上部结构采3×30+3×30装配式预应力混凝土（后张）简支T梁；下部结构布置5组桥墩， 1、2、3、4号桥墩为空心墩，墩宽2.0m，5号桥墩为实心墩，墩宽1.6m，基础为桩接承台，桥墩桩基直径均为1.8m，桥墩桩基埋置高程为1972.854m～1959.224m。桥墩及承台顺水流布设（与水流方向夹角约0°）。大桥主要控制点坐标见下表（CGCS2000国家大地坐标系）：

| 桥梁名称 | 特征点位 | X | Y | 全长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木兰大桥 | 0#桥台 | 3446772.749 | 490184.934 | 191.12 |
|  | 1#桥墩 | 3446789.468 | 490159.976 |  |
|  | 2#桥墩 | 3446806.165 | 490135.053 |  |
|  | 3#桥墩 | 3446822.862 | 490110.129 |  |
|  | 4#桥墩 | 3446839.581 | 490085.172 |  |
|  | 5#桥墩 | 3446856.277 | 490060.248 |  |
|  | 6#桥台 | 3446872.996 | 490035.291 |  |

三、基本同意桥梁建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家审查意见和《报告》提出了防治与补救措施意见，请项目业主予以落实，补救措施应与桥梁建设同步实施，所产生的投资由桥梁项目业主承担。

五、受施工组织设计深度限制，本阶段暂未对桥梁施工期影响进行评价。待施工招标后，涉河的施工临时设施应根据桥梁实施阶段的施工组织设计，进一步完善施工期行洪论证与河势稳定评价，相应资料报你局同意后实施。

六、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

七、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你局备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工临时设施布置、施工期防汛措施、施工开挖料处置以及临时设施拆除等内容。

八、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

九、你局和丹巴县水利局应切实履行行业监督管理职责，督促指导项目业主落实本行政许可决定各项要求，加大日常巡查检查力度，发现问题及时处理和报告，并参与工程验收。

十、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满30日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2021年12月**日

附件：

丹巴县木兰大桥工程

行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅于2021年9月10日在成都组织专家对《丹巴县木兰大桥工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）进行了审查，参加审查会的有省河湖中心、省水科院，甘孜州水利局、丹巴县水利局，项目业主国能大渡河流域水电开发有限公司、设计单位中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、评价单位四川金原工程勘察设计有限责任公司的代表和特邀专家。会议成立了专家组，会上与会代表听取了设计单位和评价单位的汇报，对《报告》进行了认真讨论和评审，提出了补充修改意见，评价单位根据专家意见对《报告》进行了补充修改后上报了报批稿。经专家审阅后，形成审查意见如下：

一、总体评价

《报告》基础资料基本能满足防洪评价要求，评价依据充分，评价范围及防洪标准合适，技术路线正确，内容全面，基本满足《四川省河道管理范围内建设项目行洪论证及河势稳定评价报告编制大纲（试行）》的要求。

二、基本情况

木兰大桥位于丹巴县巴底镇，横跨大渡河布置，全长191.12m。全桥共2联：3×30+3×30；桥梁多孔跨径总长180m。上部采用装配式预应力混凝土（后张）简支T梁，预制梁高度2.2m，中梁宽为1.75m，边梁宽为2.2m，湿接缝宽0.5m。每孔设中梁2片，边梁2片。下部结构布置5组桥墩， 1、2、3、4号桥墩为空心墩，墩宽2.0m，5号桥墩为实心墩，墩宽1.6m，基础为桩接承台，桥墩桩基直径均为1.8m，桥墩桩基埋置高程为1972.854m～1959.224m。桥梁轴线与水流成90°夹角，桥墩及承台顺水流布设（与水流方向夹角约0°）。

桥梁起止点与大渡河两岸岸坡衔接。桥面起点高程为2042.942m，终点高程为2043.512m。桥梁底起点高程为2040.518m，终点高程为2041.05m。桥位处左岸连接9号公路，9号公路由木兰大桥接引，经大坝混凝土系统，导流洞进口2046m边坡至上游围堰，形成贯穿大坝左坝头上下游的主干线，即左岸高线的干线公路，主要满足厂道开挖、进水口混凝土坝体中部填筑需要；桥位处右岸接7号公路，7号公路为巴底水电站施工道路，主要满足俄鲁石料场开挖运输需要。既有G248国道从拟建木兰大桥右岸桥下穿过，所穿桥位处桥下净空26.7m。

桥址处天然情况下50年一遇设计洪峰流量为4980m3/s，设计水位为2012.89m（建后），有1#～4#桥墩涉水；桥址处10年一遇设计洪峰流量为3810m3/s，设计水位为2011.11m（建后），有1#～4#桥墩涉水；桥址处巴底水电站初期施工导流情况下20年一遇设计洪峰流量为4300m3/s，设计水位为2039.64m（建后），有1#～5#桥墩涉水；桥址处巴底水电站初期施工导流情况下10年一遇设计洪峰流量为3810m3/s，设计水位为2032.97m（建后），有1#～5#桥墩涉水。主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）如下：

| 桥梁名称 | 特征点位 | X | Y | 全长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木兰大桥 | 0#桥台 | 3446772.749 | 490184.934 | 191.12 |
|  | 1#桥墩 | 3446789.468 | 490159.976 |  |
|  | 2#桥墩 | 3446806.165 | 490135.053 |  |
|  | 3#桥墩 | 3446822.862 | 490110.129 |  |
|  | 4#桥墩 | 3446839.581 | 490085.172 |  |
|  | 5#桥墩 | 3446856.277 | 490060.248 |  |
|  | 6#桥台 | 3446872.996 | 490035.291 |  |

木兰大桥在巴底电站初期导流工况下，桥梁设计洪水标准为20年一遇，相应流量4300m3/s，桥址处水位为2039.64m。桥梁梁底最低高程为2040.52m，桥下净空0.16m，满足规范要求。

三、河道演变

基本同意河道演变分析及结论。河床近期相对稳定，工程河段两岸控制良好，河道冲淤总体平衡，河型、河势及岸线基本保持稳定。巴底电站施工导流后，水位抬升后，库区由急流型天然河道变为缓流河道型水库。由于库区水位壅高，库区水域面积、水体体积增大，水面比降减缓，流速减缓，水流推移力及挟沙能力显著降低，泥沙在库内淤积，淤积量随水库运用年限而增大，河床不断抬高；水库为河道型，与临谷间山体雄厚，地下水分水岭远高于正常蓄水位，故不会向邻谷渗漏；整个库区河段受大坝壅水影响，有一定淤积，造床作用不是十分明显，河势仍受两岸山体控制，工程建设对河势稳定基本无影响，工程河段河道整体稳定。

四、行洪论证与计算

（一）基本同意木兰大桥采用大金站和丹巴站面积比内插法计算设计洪水。

（二）基本同意壅水分析计算采用的方法及成果。同意天然工况以木兰大桥下游1737m断面（CS1）作为起算控制断面。同意巴底水电站初期施工导流工况以木兰大桥下游1321m断面（CS3）作为起算控制断面。天然情况下：项目建设后，在50年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.04m，河道行洪断面缩窄率为11.75%；在10年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.03m，河道行洪断面缩窄率为13.04%。巴底水电站初期施工导流：项目建设后，在20年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0m，河道行洪断面缩窄率为7.75%。在10年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.00m，河道行洪断面缩窄率为8.17%。

（三）基本同意冲刷计算成果及埋深结论。

（四）基本同意河势影响分析。

五、防洪综合影响评价

（一）基本同意工程建设对所在河段水利、水电、采砂、航运等规划的影响分析及无影响的结论。

（二）基本同意工程建设与现有防洪标准、有关技术和管理要求的适应性分析及相适应的结论。

（三）基本同意工程建设对河道泄洪的影响分析，该桥为施工临时工程，所造成的泄洪影响总体较小。

天然情况下：项目建设后，在50年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.04m，河道行洪断面缩窄率为11.75%；在10年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.03m，河道行洪断面缩窄率为13.04%。

巴底水电站初期施工导流情况下：项目建设后，在20年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.00m，河道行洪断面缩窄率为7.75%。在10年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.00m，河道行洪断面缩窄率为8.17%。

（四）基本同意工程建设对河势稳定的影响分析及影响较小的结论。

（五）基本同意对堤防、护岸和其他水利工程设施的影响分析及无影响的结论。

（六）基本同意对防汛抢险的影响分析和无影响的结论。

（七）基本同意对第三合法水事权益人的影响分析和影响较小的结论。

六、防治与补救措施

（一）基本同意防治与补救措施意见。

（二）涉河的施工临时设施应根据桥梁实施阶段的施工组织设计，另行编制施工期行洪论证与河势稳定评价报告，报当地水行政主管部门审批。

七、结论与建议

（一）结论：拟建大桥对水利、水电、河道采砂规划无影响，防洪标准经分析，本工程建设项目符合有关规划、标准，对评价河段泄洪影响较小，对河势稳定影响较小，对第三合法水事权益人影响较小，对堤防、护岸和其他水利工程设施、防汛抢险无影响。因此，本工程建设在采取防治与补救措施后基本可行。

（二）建议：基本同意建议意见。

抄送：丹巴县水利局，国能大渡河流域水电开发有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发