普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 南充市水务局：

你局《关于转报<四川省南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价报告（送审稿）>的请示》（南水〔2021〕252号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211203-123505）和《南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为仪陇县通达港航有限责任公司，主体设计单位与评价单位为成都君智技术咨询有限责任公司。仪陇县水务局以《关于仪陇县吴家坝堤防工程方案设计的批复》（仪水发〔2021〕78号）批复工程方案设计。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主仪陇县通达港航有限责任公司在南充市仪陇县沿嘉陵江左岸建设吴家坝堤防工程，工程沿现状陈家坝码头堡坎布置堤线，在上、下游衔接现状高地，堤线总长1860m。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准10年一遇。

拟建吴家坝堤防为护岸工程，沿现状陈家坝码头堡坎布置堤线，在起止点衔接现状河岸高地，堤线总长1860m（K0+000～K1+860）。其中，利用码头堡坎1570m（K0+130～K1+700)，新建护岸290m(K0+000～K0+130、K1+700～K1+860)，新建护岸与陈家坝码头堡坎上下游端衔接。新建护岸K0+000～K0+130、K1+700～K1+860段采用护坡式堤型，厚度0.6m，坡比为1:1，堤顶与10年一遇设计水位（314.88~315.42m，1985国家高程基准）齐平，现有堡坎K0+130～K1+700段场坪标高317m。堤身采用C20砼浇筑，堤后及堤脚均回填砂卵石。堤防基础采用C20砼齿墙，堤脚埋深2.5m，堤顶设置C20砼压顶。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

K0+000.00：X=3458297.528，Y=621641.323；

K0+130.00：X=3458257.064，Y=621517.918；

K1+700.00：X=3457236.233，Y=620462.062；

K1+860.00：X=3457076.679，Y=620450.654。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并负责组织工程验收，报你局备案。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 南充市仪陇县吴家坝堤防工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：仪陇县水务局、仪陇县通达港航有限责任公司、成都君智技术咨询有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发