普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 德阳市水利局：

你局《关于审查<德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目（涉河桥涵）行洪论证与河势稳定评价报告（送审稿）>的请示》（德水〔2021〕56号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211028-084046）和《德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为德阳国际铁路物流港服务中心，主体设计单位为航天建筑设计研究院有限公司。德阳市旌阳区发展和改革局以《关于同意变更德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目可行性研究报告的批复》（德市旌发改行审〔2021〕106号）批复项目方案变更。本次行洪论证与河势稳定评价单位为德阳润成工程咨询有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主德阳国际铁路物流港服务中心在德阳市旌阳区黄许镇跨越沱江（绵远河）建设德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目，工程对原孝黄路桥两侧进行拓宽改造。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程设计防洪标准为100年一遇。

拟扩建桥梁工程位于起终点分别与G108国道和孝黄路铁路桥东端相连。桥梁全长为320m，在原孝黄路桥梁两侧分别加宽8.0m，由原桥宽24.5m加宽至40.5m。桥梁上部结构采用预应力砼(后张)简支空心板，桥面连续，孔跨布置为16×20m，两端各设约7.0m引道。河道管理范围内布置1~15#桥墩，均采用墩柱式结构，墩径为1.4m，地面线以上柱径1.2m，桥墩布置与原孝黄路桥桥墩保持一致。桥梁梁底高程为517.54m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标如下（2000国家大地坐标系）：

1#桥墩（左岸）：K0+460，X=3458587.3479，Y=503585.8295；

2#桥墩：K0+480，X=3458582.9647，Y=503566.3157；

14#桥墩：K0+720，X=3458530.3668，Y=503332.1503；

15#桥墩（右岸）：K0+740，X=3458525.9836，Y=503312.6365。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。补救措施中的堤防恢复与防冲措施应委托有资质的设计单位进行专项设计，报你局同意后与主体工程同步实施、同步验收。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 德阳国际铁路物流港孝黄路改扩建工程项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：广汉市水利局、德阳国际铁路物流港服务中心、德阳润成工程咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发