普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于德阳高新区三星湖人行桥建设项目（青白江人行桥）行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 人民渠第一管理处：

你处《关于转报德阳高新区三星湖人行桥建设项目行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（人一处〔2021〕31号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211116-087818）和《德阳高新区三星湖人行桥建设项目（青白江人行桥）行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为德阳高新发展有限公司，主体设计单位为华设设计集团股份有限公司。德阳高新区发改项目局以《关于德阳高新区三星湖人行桥建设项目可行性研究报告的批复》（德高发改行审〔2021〕12号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为陕西天元水利电力勘察设计有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《德阳高新区三星湖人行桥建设项目（青白江人行桥）行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主德阳高新发展有限公司在德阳市高新区三星湖跨越青白江建设德阳高新区三星湖人行桥建设项目，工程位于三星湖青白江河段，马牧河汇口上游约1.73km处。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程设计防洪标准为100年一遇。

拟建青白江人行桥位于德阳高新区三星湖青白江河段，主桥跨越青白江，右岸与桥头广场衔接，左岸通过引桥及梯道接入堤顶骨干绿道，连通环湖南路、骨干绿道、支线绿道，将三星湖区域青白江两岸景观节点联系起来。

青白江人行桥东西走向，平面布置呈美人鱼型。桥址处现状河道宽170m，两岸为坡比1:3的生态堤防。主桥（ZQ-1#～ZQ-7#）长240m，引桥（右岸广场起点～ZQ-1#）长94.5m，坡道（ZQ-4#～PD-1#~左岸三星湖骨干绿道）长195.5m。主线分三联布置，主线跨径布置为：3x24m+Y型+工型。主桥及引桥宽8.0m，Y型结构与工型结构为变宽曲线梁，坡道宽4.0m。上部结构采用钢箱梁，桥墩为花瓶墩，桥墩下接承台及桩基础，桥台为轻型桥台。跨河段梁底最低高程为469.67m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）如下：

右岸起点：X=3422591.237，Y=432615.919；

YQ-0#：X=3422607.098，Y=3422607.098；

ZQ-1#：X=3422607.144，Y=432699.449；

ZQ-4#：X=3422646.525，Y=432792.426；

ZQ-5#：X=3422683.556，Y=432806.836；

ZQ-7#：X=3422727.294，Y=432871.186；

PD-1#：X=3422664.822，Y=432816.338；

PD-5#：X=3422604.876，Y=432913.535；

左岸终点：X=3422579.966，Y=432908.650

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你处及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你处及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：德阳高新区三星湖人行桥建设项目（青白江人行桥）行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 德阳高新区三星湖人行桥建设项目（青白江人行桥）行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc  抄送：德阳水利局、广汉市水利局、德阳高新发展有限公司、陕西天元水利电力勘察设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发