普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于江安河国色天乡687地块雨水排口项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 东风渠管理处：

你处《关于审查国色天乡687地块涉江安河雨水排口项目行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（东处发〔2021〕116号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211027-064184）和《江安河国色天乡687地块雨水排口项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为成都国色天乡旅游投资有限公司，主体设计单位为首辅工程设计有限公司。为解决片区城市水涝，温江区生态旅游区管委会、温江区水务局、温江区规划和自然资源局同意在规划水渠建设前，将本项目作为国色天乡687地块内唯一的市政雨水排放口使用。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川漾沙工程设计有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《江安河国色天乡687地块雨水排口项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主成都国色天乡旅游投资有限公司在成都市温江区江安河右岸建设国色天乡687地块雨水排口项目，工程位于温江区柳城街道办江安河道桩号K44+980m处。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

拟建工程采用现浇C30钢筋砼箱涵穿过右岸堤防护岸注入江安河道，管道出口与河道边岸齐平。箱涵设计尺寸2.0m*1.8m，出水口通过八字墙与现状堤防衔接，雨水排口处设计箱涵内底高程536.66m（1985国家高程基准），箱涵正对出口河床底部设置长22.4m、宽5m、厚40cm的宾格石笼护坦防冲。工程主要控制点坐标为（2000国家大地坐标系）：

雨水排口：X=3400127.712，Y=388580.443。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你处及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你处及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：江安河国色天乡687地块雨水排口项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

抄送：成都市水务局、温江区水务局、成都国色天乡旅游投资有限公司、四川漾沙工程设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发