普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 阿坝州水务局：

你局《关于审查<茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（阿州水〔2021〕76号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211125-058072）和《茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为茂县叠溪镇人民政府，主体设计单位为四川勇善工程咨询有限公司。茂县发展和改革局以《关于茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目可行性研究报告的批复》（茂发改行审〔2021〕63号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为德阳润成工程咨询有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主茂县叠溪镇人民政府在阿坝州茂县叠溪镇杨柳村跨岷江建设茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目，工程左岸与G213国道相连，右岸与杨柳村现状道路相连。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为50年一遇。

拟建桥梁全长为46.5m，桥梁上部结构共2联：1×30+1×10m，第1联采用预应力混凝土(后张)简支T梁(1×30)m，梁板全宽为5.5m，T型梁高为2.0m；第2联采用现浇简支实心板(1×10)m为异型梁，梁板全宽为5.5～15.5m，0#桥台采用U台，1#桥墩采用柱式墩，桥墩柱径为1.3m，2#桥台采用柱式台，桥梁梁底最低高程为2211.21m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

起点（右岸）：X=379912.9828，Y=3555348.9236；

终点（左岸）：X=379958.0306，Y=3555337.3935。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。补救措施中的护岸工程应委托有相应资质的设计单位进行专项设计，报你局审查同意后与主体工程同步实施、同步验收。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：茂县太平镇羌阳村乡村公路（桥梁建设）项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

抄送：茂县水务局、茂县叠溪镇人民政府、德阳润成工程咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发