# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于青白江区七星岛片区骨干路网工程毗河雨水口工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 省都江堰水利发展中心：

原四川省都江堰东风渠管理处以东处发〔2021〕192号文向我厅转报了《青白江区七星岛片区骨干路网工程毗河雨水口工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）和相关资料（四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211209-080780）。该项目业主为成都新开元城市建设投资有限公司，主体设计单位为武汉市政工程设计研究院有限责任公司。成都市青白江区行政审批局以《关于七星岛片区骨干路网工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（青审批建〔2019〕29号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川嘉源生态发展有限责任公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《青白江区七星岛片区骨干路网工程毗河雨水口工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主成都新开元城市建设投资有限公司在成都市青白江区城厢镇十五里村建设青白江区七星岛片区骨干路网毗河雨水口工程。工程在毗河左岸增设2处雨水口，分别为七星支二路雨水口(1#雨水口)、七星支三路雨水口(2#雨水口)。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

七星支二路雨水管道长约18米，设检查井1座（编号：Y14），管道采用d1200Ⅱ级钢筋混凝土管穿过自然河岸进入毗河，雨水排放口处管道设计内底高程448.5m（1985国家高程基准，下同），设计顶高程449.7m，Y14（K0+510）井位处设计高程454.30m。排口段管道设计纵坡为i=1‰，雨水口设计流量3.25m3/s。

七星支三路雨水管道长约70米，设检查井1座（编号：Y17），管道采用d1400Ⅱ级钢筋混凝土管穿过自然河岸进入毗河，雨水排放口处管道设计内底高程449.806m，设计顶高程451.206m，Y17井位（K0+575）处设计高程455.303m。排口段管道设计纵坡为i=0.8‰。雨水口设计流量4.3m3/s。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

七星支二路1#雨水口：X=3414650.986，Y=440255.504；

七星支三路2#雨水口：X=3414288.409，Y=439678.638。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。补救措施中的左岸上、下游新建护岸工程应与雨水口工程同步实施、同步验收。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你中心及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你中心及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：青白江区七星岛片区骨干路网工程毗河雨水口工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 青白江区七星岛片区骨干路网工程毗河雨水口工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：成都市水务局、青白江区水务局、成都新开元城市建设投资有限公司、四川嘉源生态发展有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发