普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于青金一桥、二桥及其连接道路建设工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 东风渠管理处：

你处《关于审查青金一桥、二桥及其连接道路建设工程（青金一桥和青金二桥）行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（东处发〔2021〕177号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211112-055003）和《青金一桥、二桥及其连接道路建设工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为成都新开元城市建设投资有限公司，主体设计单位为武汉市政工程设计研究院有限责任公司。金堂县发展和改革局同意该项目备案，备案号为川投资备【2020-510121-48-03-522476】FGQB-0758号。本次行洪论证与河势稳定评价单位为成都市水利电力勘测设计研究院有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金一桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》《青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金二桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件1、2）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主成都新开元城市建设投资有限公司在成都市金堂县和青白江区跨毗河建设青金一桥、青金二桥工程,工程右岸为金堂县赵镇街道杨柳桥社区，左岸为青白江区城厢镇。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为50年一遇。

拟建青金一桥全长788m，桥面宽26m。青金一桥跨径组合为23跨7联：2×25m+38m+64m+38m+4×30m+3×30m+3×30m+3×30m+5×40m。桥台采用桩接盖梁式桥台，桥墩均采用盖梁柱式墩，基础为钻孔桩基础，河道内桩径均为1.8m，墩径均为1.5m。其中，22#~19#桥墩位于毗河干流河道内，18#~05#桥墩位于毗河左岸滩地上，04#~03#桥墩之间横跨贯子山电站引水渠。桥梁底最低高程为455.00m（1985国家高程基准，下同）。工程主要控制点坐标为（2000国家大地坐标系，下同）：

起点（左岸）：K2+315，X=3414569.00，Y=35439025.84；

终点（右岸）：K3+103，X=3413956.61，Y=35438573.94。

拟建青金二桥一跨跨越毗河，桥梁全长161.08m，桥面宽25.5m。上部结构采用自锚式下承式系杆拱体系，拱肋采用2.0m～3.5m变高度钢箱矩形截面，矢跨比f/L=1/5，计算跨径L=148m。下部结构桥台采用重力式桥台，承台桩基础。桥梁底最低高程为453.61m。工程主要控制点坐标为：

起点（左岸）：K0+590.46，X=3414342.87，Y=35439680.94；

终点（右岸）：K0+751.54，X=3414228.83，Y=35439567.17。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你处及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你处及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：1.青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金一桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

2.青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金二桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

1. 青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金一桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.docx

2. 青金一桥、二桥及其连接道路建设工程—青金二桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.docx

抄送：成都市水务局、青白江区水务局、金堂县水务局、成都新开元城市建设投资有限公司、成都市水利电力勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发