G0511线德阳至都江堰高速公路水土保持方案(弃土场补充)审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕202 号

# 中铁建四川德都高速公路有限公司：

# 我厅于2022年9月28日受理你公司提交的《关于审批G0511线德阳至都江堰高速公路弃土场变更水土保持方案补充报告书的请示》（中铁建投德都建安函〔2021〕1号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220928-016011）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 项目概况

# G0511线德阳至都江堰高速公路位于四川省德阳市旌阳区、绵竹市、什邡市和成都市彭州市、都江堰市。工程包括主线和延伸线，全长109.476公里,公路-Ⅰ级，沥青砼路面。工程总占地面积899.93公顷，其中永久占地885.27公顷，临时占地14.66公顷。工程土石方挖方总量583.51万立方米（含剥离表土162.43万立方米），填方1912.12万立方米（含表土回覆162.43万立方米）,外借土石方1378.17万立方米，弃方49.56万立方米（折合松方61.55万立方米），共布设1处弃渣场。工程总投资153.46亿元，其中土建投资100.21亿元。工程已于2018年4月开工建设，2021年12月建成通车。

# 2016年4月15日，水利部以《关于G0511线德阳至都江堰高速公路水土保持方案的批复》（水保函〔2016〕149）对本工程水土保持方案进行了批复，批复方案设置23处取土场，无弃土场。后续设计及施工中，路基、隧道和桥梁等路线方案和施工总布置进行了调整，工程占地、土石方量、弃渣场等均发生变化。与原批复水土保持方案相比，工程总占地由1132.37公顷减少到899.93公顷；工程土石方挖方总量由642.81万立方米减少到583.51万立方米，填方总量由1930.24万立方米减少到1912.12万立方米，借方由自设料场变更为外借（购）且总量由1287.43万立方米增加到1378.17万立方米，弃方总量由0万立方米增加到49.56万立方米。原批准的23处取土场未启用，新增弃土场1处。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，组织编制了弃土场变更水土保持方案补充报告书。

# 二、弃土场变更水土保持方案总体意见

# （一）基本同意取消23处取土场和新增1处弃渣场的方案，同意弃渣场的选址，该弃土场为沟道型。

# （二）基本同意《报告书》确定的弃土场等级、水土保持措施体系及措施的等级标准。建设单位应严格按照技术标准和本方案加强弃土场工程防护措施设计，落实好各项防护措施，确保弃土场工程安全。

# （三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。取土场取消及弃土场变更后对项目总体水土流失防治六项指标无不利影响。

# （四）同意《报告书》关于水土保持投资的编制依据、方法和成果。建设单位按照水保函〔2016〕149文已足额缴纳了该项目水土保持补偿费2264.80万元。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

# （一）本项目主体已完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# （二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，确保不产生新的水土流失危害。

# （三）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

# 五、其他仍按《水利部关于G0511线德阳至都江堰高速公路水土保持方案的批复》（水保函〔2016〕149）执行。

四川省水利厅

2022年10月13日