成昆铁路峨眉至米易段扩能工程（峨眉至冕宁段）取土场、弃渣场变更水土保持方案（补充报告书）审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕214 号

# 成昆铁路有限责任公司：

# 我厅于2022年7月21日受理你单位提交的《关于申请审查<成昆铁路峨眉至米易段扩能工程（峨眉至冕宁段）弃渣场变更水土保持方案补充报告书>的函》（成昆工程函〔2022〕230号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220721-006711）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程（以下简称“本工程”）线路起于乐山市峨眉山市，经乐山市市中区、沙湾区、峨边县、金河口区，凉山州甘洛县、越西县、喜德县、冕宁县、西昌市、德昌县，止于攀枝花市米易县，正线长度386.334km，国铁Ⅰ级、双线，设计行车速度160km/h。本工程总投资453亿元，其中土建投资339.7亿元。工程于 2016年 4 月开工建设，其中冕宁（含）至米易段已于 2021 年 12 月建成通车；峨眉至冕宁段计划 2022 年 12 月完工。

# 2014年9月水利部以“水保函〔2014〕314号”对本工程水土保持方案进行了批复。施工图阶段，工程规模、占地、土石方量、取土场、弃渣场等均发生变化。2018年5月，我厅以“川水函[2018]783号”对本工程峨眉至冕宁段9处弃渣场变更进行了批准；2021年11月，我厅以“川水许可决[2021]276号”对本工程冕宁至米易段取土场、弃土场变更（30处）进行了批准；建设单位本次申请对本工程峨眉至冕宁段取土场、弃渣场变更进行审批。

# 与水利部批复的水土保持方案相比，本工程峨眉至冕宁段线路长度由207.895千米增加到210.559千米，工程总占地由1002.10公顷减少到760.51公顷，工程土石方挖方由3271.25万立方米减少到3006.29万立方米，填方总量由406.72万立方米增加到450.39万立方米，弃方总量由2764.02万立方米减少到1731.90万立方米，加之施工组织的调整和征占地影响，弃渣场由水利部批复方案确定的63处减少为27处（我厅以川水函[2018]783号文已批复同意其中9处），且全部进行了重新选址，水利部批复方案确定的5处取土场全部取消，工程填方均采用调运洞渣或外购。

# 二、弃渣场变更水土保持方案总体意见

# （一）基本同意本工程峨眉至冕宁段土石方平衡方案，同意取消取土场，同意变更后的余下15处弃渣场的选址，其中2处沟道型，1处平地型，10处坡地型，2处临河型。

# （二）基本同意《报告书》确定的各弃渣场等级、水土保持措施体系及措施的等级标准。下阶段，建设单位应严格按照技术标准和本方案落实好各项措施，加强弃渣场工程防护措施设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

# （三）同意水土流失防治标准执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。本工程峨眉至冕宁段取土场、弃渣场变更后对本工程总体水土流失防治六项指标无不利影响。

# （四）同意本工程峨眉至冕宁段取土场、弃渣场变更水土保持投资编制依据、方法和成果。

# （五）本次变更未增加原批复的水土保持设施补偿费额度，建设单位已按照原批复足额缴纳了水土保持设施补偿费。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

# （一）本项目主体已基本完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案及补充报告组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# （二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，确保不产生新的水土流失危害。

# （三）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

# 五、其他仍按水利部《关于成昆铁路峨眉至米易段扩能工程水土保持方案的批复》（水保函〔2014〕314号）、我厅《关于成昆铁路峨眉至米易段扩能工程水土保持方案变更的批复》（川水函[2018] 783 号)和《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程（冕宁至米易段）取土场、弃渣场变更水土保持方案补充报告审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2021〕276号）执行。

四川省水利厅

2022年10月14日