马尔康市脚梭两河水利工程水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕225 号

# 马尔康明珠供排水有限责任公司：

我厅于2022年10月20日受理你公司提交的《关于对马尔康市脚梭两河水利工程水土保持方案变更报告书审批的申请》（马尔供水〔2022〕19号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20221020-012826）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

马尔康市脚梭两河水利工程（项目编码：2018-510000-76-01-297636）位于四川省阿坝州马尔康市，属IV等小(1)型水利工程，规划建设20个小灌区，设计灌面2.44万亩，灌区人饮4789人、牲畜1210头。建设内容包括取水工程、输水工程及附属设施等，其中取水工程共布置取水建筑物22座（新建渗渠式无坝取水21座，利用已建取水口1座）；输水工程主要采用地埋式PE管和预制直埋保温管铺设，其中干管长108.017km/24条，支管长23.855km/60条；附属设施主要为管道沿线的减压池（50座）、蓄水池（53座）、阀门井485座。本工程不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。工程总投资8945.66万元，其中土建投资2057.74万元。本工程已于2020年9月开工，于2022年6月完工。

2019年11月我厅以“川水函〔2019〕1337号文”对马尔康市脚梭两河水利工程水土保持方案进行了批复。在后续设计和施工中，工程规模、建设地点和施工总布置均发生了重大变化。对比原批准水土保持方案，小灌区由25个调整减少到20个（取消6个小灌区，新增1个梭磨乡马塘沟灌区），设计灌溉面积由2.71万亩减少到2.44万亩，总引水流量由0.641m3/s减少到0.592m3/s，取水建筑物由27座减少到22座，输水干管由175.788km/32条减少到108.017km/24条，支管由70.99km/206条减少到23.855km/60条，减压池由53座减少到50座，蓄水池由74座减少到53座，阀门井由806座减少到485座，施工作业区由154处减少到124处，施工场地由25处减少到2处。工程总占地由55.71公顷减少到33.34公顷，土石方总开挖29.73万立方米减少到15.50万立方米、回填29.53万立方米15.50万立方米，无弃方，取消原批复的4处弃渣场。建设单位根据《水土保持法》和办水保〔2016〕65 号文的有关规定，基于初步设计及施工图设计组织编报了《马尔康市脚梭两河水利工程水土保持方案变更报告书》（以下简称“报告书”）。

二、水土保持方案变更总体意见

（一）基《报告书》关于主体工程规模、地点及施工总布置变更的分析评价，本项目无水土保持重大制约性因数。

（二）同意本项目建设期水土流失防治责任范围33.34公顷。

（三）同意水土流失防治执行青藏高原区建设类项目一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度85％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87％，表土保护率90%，林草植被恢复率95％，林草覆盖率18％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意《报告书》关于水土保持投资编制依据、方法和成果。建设单位已足额缴纳本项目水土保持补偿费43.34万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）本项目主体工程已完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）项目完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后３个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

## 五、其他仍按照川水函〔2019〕1337号文执行。

四川省水利厅

2022年10月21日