宜宾市过境高速公路西段工程水土保持方案 变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕238 号

# 中铁（宜宾）宜彝高速公路有限公司：

我厅于2022年10月21日受理你公司提交的《关于报批宜宾市过境高速公路西段工程水土保持方案变更报告书的请示》（中铁宜彝建管函〔2022〕18号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20221021-014531）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

宜宾市过境高速公路西段工程（项目编码：2020-510000-48-02-453023）位于四川省宜宾市翠屏区、叙州区境内，路线全长38.644千米（其中新建里程全长31.744千米，利用宜水高速段长6.900千米），双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5米。全线设置桥梁7028.11m/29座；涵洞、通道73道；互通立交5座；匝道收费站3处，管理分中心1处，养护工区1处。工程占地总面积为275.70公顷，其中永久占地232.03公顷，临时占地43.67公顷。工程总投资35.76亿元，其中土建投资21.65亿元。工程已于2019年7月开工建设，于2020年12月完工。

2013年8月我厅以“川水函〔2013〕1161号文”对宜宾市过境高速公路西段工程水土保持方案进行了批复。在后续设计和施工中，工程规模、占地面积、土石方量和施工总布置等均发生了重大变化。对比原批复水土保持方案，线路全长由39.038千米减少到38.644千米，且线路横向位移超300米的长度达31.89%；土石方挖方由367.82万立方米增加到775.31万立方米，填方由281.41万立方米增加到720.62万立方米，弃方由86.41万立方米增加到97.99万立方米；弃渣场从原批复方案中的14处调整为18处，且17处进行了重新选址；新增取土场7处；施工道路16.54千米增加到25.37千米；施工生产生活区8个增加到23个；工程总占地面积由286.07公顷减少到275.70公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文的有关规定，组织编报了《宜宾市过境高速公路西段工程水土保持方案变更报告书》（以下简称“报告书”）。

二、水土保持方案变更总体意见

（一）基本同意《报告书》关于工程规模、占地面积、土石方量和施工布置变更的分析评价，本项目无水土保持重大制约性因素。

（二）同意本项目建设期水土流失防治责任范围275.70公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡。基本同意7处取土场、18处弃渣场的选址和开采/堆置方案，后续建设管理中做好取土场、弃渣场防护措施及维护，确保取土场、弃渣场工程安全。

（七）同意《报告书》关于水土保持投资编制依据、方法和成果。建设单位已按原批复文件足额缴纳本项目水土保持设施补偿费141.63万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目主体工程已完工，水土保持设施基本已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）项目完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、本行政许可仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

五、其他仍执行川水函〔2013〕1161号文。

四川省水利厅

2022年11月7日