华能凉山州会理小菁村风电场工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕57 号

# 华能会理风力发电有限公司：

# 我厅于2022年3月15日受理你公司提交的《关于申请审批华能凉山州会理小菁村风电场工程水土保持方案的报告》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220315-205530）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 华能凉山州会理小菁村风电场工程（项目代码：2108-510000-04-01-656038）位于四川省凉山州会理市，为新建建设类项目。工程总装机容量65兆瓦，共安装10台单机容量4.5兆瓦和5台单机容量4.0兆瓦风电机组，并配备15台35千伏箱式变电站；新建一座220千伏升压站；3回35千伏集电线路总长32.0公里，其中架空线路长17.9公里，地埋线路长14.1公里；场内道路总长57.95公里，其中新建场内道路8.95公里（含升压站进站道路），改建场内道路49.0公里。工程总占地50.69公顷，其中永久占地6.33公顷，临时占地44.36公顷。工程总挖方63.22万立方米，填方31.13万立方米，弃方32.09万立方米，规划6处弃渣场（坡地型）。工程计划于2022年4月开工建设，2023年6月底完工。

# 二、水土保持方案总体意见

# （一）同意本项目建设期水土流失防治责任范围50.69公顷。

# （二）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

# （三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率95%、林草植被恢复率96%、林草覆盖率23%。

# （四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

# （五）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意6处弃渣场（坡地型）的选址和堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，进一步查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

# （六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度，本项目征占用地总面积50.69公顷，计征标准1.3元/平方米，水土保持补偿费共计65.897万元。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

# (一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

# (二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。严格做好道路工程的各项防护措施，不得存在弃渣挂坡或裸露地表现象。做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# (三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局和会理市水利局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时上传全国水土保持监督管理系统。

# (四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

# (五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

# 四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 五、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

# 附件：华能凉山州小菁村风电场工程水土保持方案技术审查意见

# 四川省水利厅

# 2022年4月1日