达州市达川区斑竹沟水库工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕72 号

# 达州市达川区云门水务投资有限责任公司：

# 我厅于2022年3月15日受理你公司提交的《关于申请审批达州市达川区斑竹沟水库工程水土保持方案报告书的请示》（达云水投〔2022〕36号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220315-221543）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 达州市达川区斑竹沟水库工程(项目代码：2101-510000-19-01-450811）位于达州市达川区境内，是一座以农业灌溉、乡镇及农村人畜供水为开发任务的中型水利工程，水库枢纽为Ⅲ等工程。工程总占地117.68公顷，其中永久占地105.79公顷，临时占地11.89公顷。工程挖方总量50.48万立方米，填方总量44.39万立方米，借方21.84万立方米，弃方27.93万立方米（折合松方40.79万立方米）），规划布设5处弃渣场，1处取土场。工程总投资80082.08万元，其中土建投资23394.02万元。工程计划于2022年4月开工，2024年8月完工，建设总工期29个月。

# 二、水土保持方案总体意见

# （一）同意建设期水土流失防治责任范围117.68公顷。

# （二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

# （三）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

# （四）基本同意本项目土石方综合利用方案，同意5处弃渣场、1处取土场的选址及堆置方案。后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

# （五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地117.68公顷，水土保持补偿费计征面积28.34公顷（按规定扣除水库淹没区未扰动区面积85.37公顷和移民安置区农民自建房面积3.97公顷），计征标准1.3元/平方米，共计36.842万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、达州市水务局、达川区水务局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本项目移民安置区专项设施复建工程需单独编报水土保持方案报相应审批部门审批。

四川省水利厅

2022年4月14日