木里河上通坝水电站水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕52 号

# 四川华电木里河水电开发有限公司：

# 我厅于2022年3月4日受理你单位提交的《关于报请审批木里河上通坝水电站水土保持方案变更的函》（木电工〔2022〕1号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220304-373182）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

# 一、项目概况

# 木里河上通坝水电站位于甘孜州理塘县、凉山州木里县境内，是木里河干流水电开发规划“一库六级”的第一级电站，采用引水式开发，电站装机3台，单机容量80兆瓦，总装机容量240兆瓦。工程总占地84.83公顷，其中永久占地38.35公顷，临时占地46.48公顷。土石方挖方总量223.36万立方米，填方及利用方总量125.97万立方米，借方65.47万立方米，地方建设综合利用20.69万立方米，最终弃方总量142.17万立方米。设3处弃渣场(坡地型）。工程总投资266069万元，其中土建投资170330万元。工程已于2011年3月动工，2017年12月主体工程已完工。

# 2008年4月我厅以“川水函〔2008〕401号”对木里河上通坝水土保持方案进行了批复。施工图阶段，主体设计对大坝排污闸、调压室、压力管道、首部枢纽导流方案、施工总布置等进行了优化、调整，工程占地、土石方量、弃渣场数量等发生较大变化。与原批复水土保持方案相比，工程占地由72.26公顷增加到84.83公顷；表土剥离量由8.47万立方米减少到4.09万立方米；弃渣场从原批复方案中的6处减少到3处，且2#弃渣场重新选址，3#弃渣场堆渣量增加20%以上；植物措施面积从54.79公顷减少到35.59公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，对原工程可行性研究阶段编制并取得批复的方案报告书进行了修改和补充。

# 一、水土保持方案总体意见

# （一）基本同意方案对主体工程设计调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

# （二）同意建设期水土流失防治责任范围84.83公顷。

# （三）同意水土流失防治执行青藏高原区一级标准。

# （四）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度85％，土壤流失控制比1.20，渣土防护率87％，表土保护率90％，林草植被恢复率95％，林草覆盖率18％。

# （五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

# （六）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意3处弃渣场（坡地型）的选址、堆置方案及防护工程措施等级。后续工作中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，进一步查明水文地质条件，加强弃渣场工程防护措施设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

# （七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占用地84.83公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计110.279万元，建设单位已足额缴纳。

# 三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

# （一）本项目已开工建设，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

# （二）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、甘孜州水利局、凉山州水利局、木里县水利局和理塘县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时上传全国水土保持监督管理系统。

# （三）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

# 四、本项目投入运行前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

# 五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

# 六、本行政许可决定印发之日起，原“川水函〔2008〕401号”文同时废止。

# 附件：

- 1. 木里河上通坝水电站水土保持方案变更报告书技术审查意见及专家组名单.pdf

四川省水利厅

2022年3月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜州水利局，凉山州水利局，理塘县水利局，木里县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川省水利水电勘测设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发