越西四甘保祖风电场项目水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

# 华润风电(越西)有限公司：

我厅于2022年1月18日受理你单位提交的《关于报批越西四甘保祖风电场项目水土保持方案变更报告书的请示》(四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220118-077245）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

越西四甘保祖风电场项目位于四川省凉山州越西县境内，为新建建设类项目。新建风力发电机组16台，其中7台单机容量2.5MW,9台单机容量3.3MW。总装机容量47.2MW。工程总占地面积63.36公顷，其中永久占地1.69公顷，临时占地61.67公顷。工程总挖方57.74万立方米，填方47.80万立方米，弃方9.94万立方米，规划3处弃渣场。工程总投资50980.54万元，其中土建投资14067.97万元。工程已于2019年8月动工，计划2022年10月完工。

2016年12月我厅以“川水函〔2016〕1691号”对越西四甘保祖风电场项目水土保持方案进行了批复。项目实施阶段，工程规模发生较大变化。与批复水土保持方案对比，风机数量由原批复方案中的42台风机，调整为16台风机，单机容量从2MW调整为2.5MW或3.3MW，总装机规模由84MW变为47.2MW；集电线路由原52.11千米增加到61.45千米；道路由118.86千米减少到38.035千米；工程总占地由95.01公顷减少到63.36公顷；表土剥离保护从原批复方案中的5.84万方减少到3.93万方；弃方从57.62万立方米减少到9.94万立方米，弃渣场从原批复方案中的5处调整为3处，且其中2处进行了重新选址。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图设计，对原工程可行性研究阶段编制并取得批复的方案报告书进行了补充和修改。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程规模调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围63.36公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意3处弃渣场的选址（坡地型）和堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，进一步查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占用地63.36公顷，计征标准1.3元/平方米，共计82.368万元，建设单位已足额缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）本项目已开工建设，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。要特别加强施工道路的拦挡、排水等防护措施，不得存在弃渣挂坡和裸露地表现象。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局和越西县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理信息系统。

（三）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、本项目投入运行前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

六、本行政许可决定印发之日起，原“川水函〔2016〕1691号”文同时废止。

附件：

- 1. 越西四甘保祖风电场项目水土保持方案变更技术审查意见及专家组名单.pdf

四川省水利厅

2022年3月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山彝族自治州水利局，越西县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室     2022年3月xx日 印发