普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕2 号

四川省水利厅关于丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁建设项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 甘孜州水利局：

你局《关于请求审查批复<丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁建设项目行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（甘水〔2021〕77号）和相应报告资料收悉（以下简称《报告》，四川一体化政务服务平台受理编号510000-20211227-069180）。

本次评价桥梁的可行性研究报告由丹巴县发展和改革局以丹发改固投〔2021〕2号文批复，项目业主为丹巴县项目促进中心。桥梁工程设计单位为四川宏图都市建筑设计有限公司，行洪论证与河势稳定评价单位为四川金原工程勘察设计有限责任公司。我厅在成都组织有关单位和专家对《报告》进行了评审，评价单位按照评审意见对《报告》进行补充修改后，提交了《报告》报批稿。经专家组再次审阅，提出了《丹巴县木兰大桥工程行洪论证与河势稳定评价报告专家审查意见》（详见附件）。经研究，现作出行政许可决定如下。

- 原则同意项目业主在甘孜州丹巴县章谷镇扎科村境内，跨越大渡河建设桥梁。桥梁起点接河道右岸G248线与甲居成华路的交叉口北侧，终点与河道左岸的规划道路相接。

- 基本同意按《报告》推荐的方案实施桥梁建设。评价河段防洪标准为30年一遇、对应水位1836.78m（建后），桥梁设计防洪标准为100年一遇，对应水位1837.82m（建后）。桥梁全长207m，梁底设计高程为1841.406m～1844.406m，上部结构采用3.5m引桥+5×40m预应力混凝土简支T梁+3.5m引桥，下部结构采用桩柱式桥墩、桩基础，桥台采用挡土式桥台，台下设桩基础。桥梁轴线垂直于大渡河水流方向，桥墩及承台顺水流布设（与水流方向夹角约0°），桥梁布置0#～5#共6组墩台，其中1#～5#墩台涉水。拟建大桥主要控制点坐标见下表（CGCS2000国家大地坐标系）：

| 桥墩（台） 编号 | 桩基编号 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 0 | 1 | 3419913.203 | 488265.210 |
|  | 2 | 3419907.257 | 488264.407 |
|  | 3 | 3419912.668 | 488269.174 |
|  | 4 | 3419906.722 | 488268.372 |
| 1 | 1 | 3419907.167 | 488306.211 |
|  | 2 | 3419902.211 | 4883.5.542 |
| 2 | 1 | 3419901.818 | 488345.852 |
|  | 2 | 3419896.863 | 488345.183 |
| 3 | 1 | 3419896.470 | 488385.492 |
|  | 2 | 3419891.515 | 488384.824 |
| 4 | 1 | 3419891.122 | 488425.133 |
|  | 2 | 3419886.167 | 488424.465 |
| 5 | 1 | 3419886.611 | 488462.304 |
|  | 2 | 3419880.665 | 488461.502 |
|  | 3 | 3419886.076 | 488466.268 |
|  | 4 | 3419880.130 | 488465.466 |

三、基本同意桥梁建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家审查意见和《报告》提出了防治与补救措施意见，请项目业主予以落实，所产生的投资由桥梁项目业主承担。

五、受施工组织设计深度限制，本阶段暂未对桥梁施工期影响进行评价。待施工招标后，涉河的施工临时设施应根据桥梁实施阶段的施工组织设计，进一步完善施工期行洪论证与河势稳定评价，相应资料报你局同意后实施。

六、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

七、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你局备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工临时设施布置、施工期防汛措施、施工开挖料处置以及临时设施拆除等内容。

八、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

九、你局和丹巴县水利局应切实履行行业监督管理职责，督促指导项目业主落实本行政许可决定各项要求，加大日常巡查检查力度，发现问题及时处理和报告，并参与工程验收。

十、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满30日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

四川省水利厅

2021年12月**日

附件

丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁建设项目

行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅于2021年9月10日在成都组织专家对《丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁建设项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）进行了审查。参加审查会的有省河湖中心、甘孜州水利局、丹巴县水利局、项目业主丹巴县项目促进中心、设计单位四川宏图都市建筑设计有限公司、评价单位四川金原工程勘察设计有限责任公司等单位的领导、代表和特邀专家。会议成立了专家组。会上与会代表听取了设计单位和评价单位的汇报，对《报告》进行了认真讨论和评审，提出了补充修改意见，《报告》编制单位根据专家意见对《报告》进行了补充修改后于2021年10月上报了报批稿。经专家审阅后，形成审查意见如下：

# 一、总体评价

《报告》基础资料基本能满足防洪评价要求，评价依据充分，评价范围及防洪标准合适，技术路线正确，内容全面，基本满足《四川省河道管理范围内建设项目行洪论证及河势稳定评价报告编制大纲（试行）》的要求。

# 二、基本情况

丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁跨大渡河而设，桥梁起点接G248线与甲居成华路的交叉口北侧，跨越大渡河后，桥梁终点与规划的道路相接。

桥梁全长207m，全桥共4联：桥梁上部结构采用3.5m引桥+5×40m预应力混凝土简支T梁+3.5m引桥，下部结构桥墩采用桩柱式桥墩，桩基础，桥台采用挡土式桥台，台下设桩基础。

桥梁轴线垂直于水流方向（与水流成90°夹角），与大渡河正交，桥墩及承台顺水流布设（与水流方向夹角约0°），桥面净宽8.5m。桥梁布置0#～5#共计6组墩台，其中0#桥台位于右岸，桥台底部设计高程为1837.856m，台下设直径1.5m，埋深19.0m的桩基础；1#～4#为直径1.8m的桥墩，桥墩基础埋设深度27.0m～39.0m；5#桥台位于左岸，桥台底部设计高程为1834.856m，台下设直径1.5m，埋深36.0m的桩基础。桥梁桩位坐标见下表（2000国家大地坐标系）：

| 桥墩编号 | 桩基编号 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 0 | 1 | 3419913.203 | 488265.210 |
|  | 2 | 3419907.257 | 488264.407 |
|  | 3 | 3419912.668 | 488269.174 |
|  | 4 | 3419906.722 | 488268.372 |
| 1 | 1 | 3419907.167 | 488306.211 |
|  | 2 | 3419902.211 | 4883.5.542 |
| 2 | 1 | 3419901.818 | 488345.852 |
|  | 2 | 3419896.863 | 488345.183 |
| 3 | 1 | 3419896.470 | 488385.492 |
|  | 2 | 3419891.515 | 488384.824 |
| 4 | 1 | 3419891.122 | 488425.133 |
|  | 2 | 3419886.167 | 488424.465 |
| 5 | 1 | 3419886.611 | 488462.304 |
|  | 2 | 3419880.665 | 488461.502 |
|  | 3 | 3419886.076 | 488466.268 |
|  | 4 | 3419880.130 | 488465.466 |

# 桥面设计高程1844.306m～1847.306m，梁底设计高程1841.406m～1844.406m。桥址处30年一遇洪峰流量为4700m3/s，洪水位为1836.78m（建后），对应1#～5#共5组墩台涉水；桥址处100年一遇洪峰流量为5500m3/s，洪水位为：1837.82m（建后），对应1#～5#共5组墩台涉水。桥梁梁底最低高程为1841.406m，桥下安全净空2.94m，满足规范要求。

# 三、河道演变

基本同意河道演变分析及结论。河床近期相对稳定，工程河段两岸控制良好，河道冲淤总体平衡，河型、河势及岸线基本保持稳定。根据丹巴县章谷镇三板厂市政桥梁桥型布置图及平面布置图，桥墩轴线与水流方向的夹角为0°，挑流作用较小。工程建设对河势稳定的影响较小，从长远来看，河道演变趋势基本稳定。

# 四、行洪论证与计算

# （一）基本同意采用大金站和丹巴站面积比内插法计算设计洪水。

# 基本同意壅水分析计算采用的方法及成果，同意以桥址下游395m处的CS1断面作为起算控制断面。项目建设后，在30年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.02m，河道行洪断面缩窄率最大为3.77%；在100年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.04m，河道行洪断面缩窄率最大为3.67%。

# （三）基本同意冲刷计算成果。

# （四）基本同意河势影响分析。

# 五、防洪综合影响评价

# （一）基本同意工程建设对所在河段有关水利、水电规划的影响分析及无影响的结论。

# （二）基本同意工程建设与现有防洪标准、有关技术和管理要求的适应性分析及相适应的结论。

# （三）基本同意工程建设对河道行洪的影响分析及影响较小的结论。项目建设后，在30年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.02m，河道行洪断面缩窄率最大为3.77%；在100年一遇设计洪水情况下，桥址处较天然河道水位壅高0.04m，河道行洪断面缩窄率最大为3.67%。

（四）基本同意工程建设对河势稳定的影响分析及影响较小的结论。

（五）基本同意对堤防、护岸和其他水利工程设施的影响分析及影响较小的结论。

（六）基本同意对防汛抢险的影响分析和无影响的结论。

（七）基本同意对第三合法水事权益人的影响分析和无影响的结论。

（八）基本同意施工期防洪综合评价，本工程桥梁基础部位安排在枯水期实施，汛前拆除涉河的临时建筑。

# 六、防治与补救措施

（一）基本同意防治与补救措施意见。

（二）施工方案的行洪论证与河势稳定评价应单独编制报告，报当地水行政主管部门审批。

# 七、结论与建议

（一）本工程建设项目符合有关规划、标准，对评价河段泄洪影响较小，对河势稳定影响较小，对涉河建筑物影响较小，对防汛抢险、第三合法水事权益人无影响。在采取防治与补救措施后，本工程建设基本可行。

（二）基本同意建议意见。

抄送：丹巴县水利局，丹巴县项目促进中心

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发