普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕68 号

四川省水利厅关于原G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 雅安市水利局：

你局《关于转报<G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（雅水〔2021〕117号）和相应报告资料收悉（四川一体化政务服务平台受理编号510000-20220406-380460）。

本次评价的G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程系芦山县大川河景区旅游公路项目调整建设内容而来，调整的建设内容已经芦山县委常委会第195次（扩大）会议审议通过，工程施工图设计由芦山县交通运输局以芦交建〔2021〕130号文批复。工程项目业主为芦山县汉嘉实业有限公司，设计单位为核工业西南勘察设计研究院有限公司，评价单位为四川省冶勘设计集团有限公司。我厅在成都组织有关单位和专家对报告内容进行了评审，评价单位按照专家评审意见进行补充、修改完善后，提交了《原G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价报告》报批稿（以下简称《报告》）。经专家组再次审阅，提出了原G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见（详见附件）。经研究，现作出行政许可决定如下。

- 原则同意项目业主在雅安市芦山县飞仙关隧道外原国道318段修建棚洞工程，工程临河侧有部分挡墙位于青衣江河道管理范围内。

二、基本同意按《报告》推荐的方案实施涉河建设。评价河段防洪标准为20年一遇,工程设计防洪标准为50年一遇。棚洞全长142m，棚洞采用矩形框架结构，棚洞净宽9.5m，净高为5.0m；棚洞顶板、底板采取钢筋混凝土形式，棚洞靠山侧侧墙厚度为40cm的C30钢筋混凝土直墙；棚洞边柱采取80cm×120cm矩形边柱。框架结构基础采用圆形桩基，圆形桩基共50根，桩径150cm，桩基总长923m。工程涉河段为左岸K1+094.00～K1+112.00，该段设置护岸挡墙加固原岩体边坡后作为棚洞基础，挡墙采用C25混凝土，挡墙与岩体间设置锚杆连接。程主要控制点坐标见下表（2000国家大地坐标系、1985国家高程基准）：

| 工程名称 | 岸别 | 桩号 | 位置 | 坐标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 飞仙关棚洞 | 左岸 | K0+970.00 | 工程起点 | 3323203.153 | 586764.511 |
|  | 左岸 | K1+094.00 | 挡墙起点 | 3323269.554 | 586660.500 |
|  | 左岸 | K1+112.00 | （挡墙）工程终点 | 3323278.324 | 586644.784 |

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家审查意见和《报告》提出了防治与补救措施意见，请项目业主予以落实，补救措施应与工程建设同步实施，所产生的投资由项目业主承担。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你局备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工临时设施布置、施工期防汛措施、施工开挖料处置以及临时设施拆除等内容。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、你局和芦山县水利局应切实履行行业监督管理职责，督促指导项目业主落实本行政许可决定各项要求，加大日常巡查检查力度，发现问题及时处理和报告，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满30日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：原G318线飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2022年4月**日

1. 原G318飞仙关滴水岩棚洞新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：芦山县水利局，芦山县汉嘉实业有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发