普通

# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕82 号

四川省水利厅关于四川省毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程建设项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 资阳市水务投资有限责任公司：

你公司《关于审批毗河供水一期工程截污导流管行洪论证报告的请示》（资水投〔2022〕33号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20220418-183446）及《四川省毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为资阳市水务投资有限责任公司，主体设计单位为核工业西南勘察设计研究院有限公司。国家发展和改革委员会以《关于四川省都江堰灌区毗河供水一期工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2012〕1302号）批复项目可研，水利部以《关于报送四川省都江堰灌区毗河供水一期工程初步设计报告审查意见的函》（水总〔2013〕177号）基本同项目初设审查意见。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川省水利水电勘测设计研究院有限公司。

省水利规划研究院组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《四川省毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程建设项目行洪论证与河势稳定评价报告》技术审查意见（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主资阳市水务投资有限责任公司在成都市新都区穿越毗河建设毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程。工程处于成都市新都区毗河中游，位于新都区新都街道与三河街道，上起老川陕路毗河桥左岸，下至南四支渠入毗河处左岸，工程总长度约4.46km，涉河总长度约2.27km。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。工程设计防洪标准为50年一遇。

管道涉河段主要包括穿越毗河管道及顺河埋设于两岸岸坡下的管道。其中，管道穿越毗河共 4 处，分别为毗河桥上游（W1-W2井，管道顶高程483.4m〔1985国家高程基准，下同〕）、地铁 3 号线上游（W16-W17井，管道顶高程481.3m）、纬一路桥下游（W44-W45井，管道顶高程481.0m）、蜀龙大桥下游（W62-W63井，管道顶高程477.5m）。管道顺河向埋设于岸坡下的共5段，分别为W17-W21井、W38-W44井、W45-W62井、W63-W69井及W73-W77井，管道顶高程 485.95m~482.16m。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

W1：X=3408216.4749，Y=416961.8418；

W2：X=3408131.1387，Y=417002.7050；

W16：X=3408192.2687，Y=417702.4595；

W17：X=3408214.3074，Y=417745.3886；

W21：X=3408018.6116，Y=417958.2371；

W38：X=3407819.2014，Y=418619.7108；

W44：X=3408116.5587，Y=418735.5283；

W45：X=3408125.9852，Y=418775.9367；

W62：X=3408208.3398，Y=419467.6125；

W63：X=3408229.2996，Y=419537.3518；

W69：X=3408184.4848，Y=419812.9140；

W73：X=3408370.1415，Y=419964.6318；

W77：X=3408456.2320，Y=420137.8729。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送都发中心及当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，落实安全生产各项措施，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、都发中心及当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：四川省水利规划研究院关于报送《四川省毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程建设项目行洪论证与河势稳定评价报告》技术审查意见的报告

四川省水利厅

2022年XX月XX日

1. 四川省水利规划研究院关于报送《四川省毗河供水一期工程苟家滩引水枢纽截污导流管道工程建设项目行洪论证与河势稳定评价报告》技术审查意见的报告.pdf

抄送：省都江堰水利发展中心、成都市水务局、新都区水务局、四川省水利水电勘测设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发