# 四川省水利厅行政许可决定

川水许可决〔2022〕4 号

四川省水利厅关于射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 射洪市水利局：

你局《关于射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目行洪论证与河势稳定评价报告审查的的请示》（射水〔2021〕48号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20211230-100409）和《射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为射洪众思源自来水有限公司，主体设计单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司。射洪市水利局、射洪市发展和改革局以《关于射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目初步设计的批复》（射水发〔2021〕36号）批复项目初设。本次行洪论证与河势稳定评价单位为水发规划设计有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主射洪众思源自来水有限公司在遂宁市射洪市香山镇穿越涪江及其支流桃花河实施河西集中供水站扩建项目。工程涉河建设内容包括取水泵站及输配水管网。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设。

拟建取水泵站为圆形干式深井泵房，采用箱式取水，位于金华电站库区涪江右岸香山大桥上游200m处。泵房净空直径为13m，钢筋混凝土结构，泵房挡水顶部高程为371m（1985国家高程基准）。

输配水管网共穿越涪江1处、桃花河1处，临河布置3段管道，其中涪江左、右岸各1段，桃花河右岸1段。涪江穿河点利用香山涪江大桥预留管位，将DN400的供水管敷设至涪江东侧；桃花河穿河点采用河道开挖敷设，设计埋深4.11m，采用C25砼包封；1#涪江临河段位于金华电站库区，河道长度为620m，设计埋深0.5~1.5m，采用C25砼包封；2#涪江临河段位于螺丝池电站库区，河道长度为3600m，设计埋深1m，采用C25砼包封；桃花河临河段位于桃花河汇口处，河道长度为1050m，设计埋深1~4.11m，采用C25砼包封。各段管道建后恢复河道原貌。工程主要控制点坐标为（2000国家大地坐标系）：

取水头部：T1，X=3436218.641，Y=518290.639；

T2，X=3436221.878，Y=518291.967；

T3，X=3436213.954，Y=518302.065；

T4，X=3436217.191，Y=518303.393；

取水泵房：B0，X=3436189.526，Y=518285.667；

涪江穿河点：Z66，X=3436354.842，Y=518577.968；

桃花河穿河点：Z67.5，X=3436661.024，Y=520172.114；

1#涪江临河段（左岸）：Z66，X=3436354.842，Y=518577.968；Z67，X=3435877.852，Y=519413.460；

2#涪江临河段（右岸）：Z61，X=3424824.420，Y=528088.605；Z64，X=3424327.207，Y=531850.362；

桃花河临河段：Z67，X=3435877.852，Y=519413.460；Z68，X=3437036.607，Y=520362.687。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：射洪市香山镇河西集中供水站扩建项目行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2021年XX月XX日

抄送：遂宁市水利局、射洪众思源自来水有限公司、水发规划设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发