普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 广元市水利局：

你局《关于审查<朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（广水〔2021〕86号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20220217-147285）和《朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为广元市朝天区农村公路建设管理所，主体设计单位为四川省蜀桥公路勘察设计有限公司。广元市朝天区发展和改革局以《关于<朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程可行性研究报告>的批复》（广朝发改项目〔2020〕36号）批复项目可研。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川涪圣工程设计咨询有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主广元市朝天区农村公路建设管理所在广元市朝天区跨嘉陵江建设朝天区八庙沟嘉陵江大桥工程。工程起点接左岸八庙村段省道410，止点与右岸敬忠村通村公路衔接。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为50年一遇。

桥梁全长119m，桥宽8m，采用25+2×40m预应力砼简支T梁，桥梁梁底高程530.63m（1985国家高程基准）。桥墩轴线与水流方向基本平行，结构为双伸臂钢筋砼盖梁，单排双柱式桥墩，冲孔灌注桩基础，柱径2m，桩径2.2m。桥台为高桩承台重力式U型桥台，桩基直径为1.3m。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

0#桥台（左岸）：X=3624104.005，Y=583773.801；

1#桥墩：X=3624111.719，Y=583744.205；

2#桥墩：X=3624122.529，Y=583705.693；

3#桥台（右岸）：X=3624135.346，Y=583662.781。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2022年XX月XX日

1. 朝天区八庙沟嘉陵江大桥新建工程行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：朝天区水利局、广元市朝天区农村公路建设管理所、四川涪圣工程设计咨询有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发