# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于金川县勒乌镇滨河路市政基础设施项目（一期）行洪论证与河势稳定评价报告的行政许可决定

# 阿坝州水务局：

你局《关于审批<金川县勒乌镇滨河路市政基础设施项目（一期）行洪论证与河势稳定评价报告>的请示》（阿州水〔2021〕117号）和相应报告资料收悉（以下简称《报告》，四川一体化政务服务平台受理编号510000-20220331-169855）。

本工程的初步设计由金川县发展改革和经济信息化局以金发改经信行审〔2021〕350号文进行了批复，项目业主为金川县住房和城乡建设局。工程设计单位为重庆交通大学工程设计研究院有限公司，行洪论证与河势稳定评价单位为中国水利水电第五工程局有限公司。我厅在成都组织有关单位和专家对《报告》进行了评审，评价单位按照评审意见对《报告》进行补充修改后，提交了《报告》报批稿。经专家组再次审阅，提出了金川县勒乌镇滨河路市政基础设施项目（一期）行洪论证与河势稳定评价报告审查意见（详见附件）。经研究，现作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主在金川县勒乌镇安顺村建设该工程。

二、基本同意按《报告》推荐的方案实施该工程。评价河段防洪标准为20年一遇，工程设计防洪标准为20年一遇。本次设计滨河路为新（改）建道路，道路起点K0+000顺接现状滨河路Y型交叉口，沿现状S211展线，与拟建广金坝大桥平面交叉后，按规划展线，止点桩号K1+538.005接滨河路二期工程，道路全长1538.005米，临河侧路基挡墙1448.202m。路基挡墙主要控制点坐标（国家2000坐标系、1985国家高程基准）如下：

| 位置 | 桩号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | 3486781.2558 | 506415.1495 |
| A2 |  | 3488197.8163 | 506314.2712 |
| 工程起点 | K1+538.005 | 3487097.4560 | 506307.4508 |
| 工程止点 | K0+089.803 | 3485681.7024 | 506410.7128 |

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家审查意见和《报告》提出了防治与补救措施意见，请项目业主予以落实，补救措施应与工程建设同步实施，所产生的投资由项目业主承担。

五、受施工组织设计深度限制，本阶段暂未对工程施工期影响进行评价。待施工招标后，涉河的施工临时设施应根据工程实施阶段的施工组织设计，进一步完善施工期行洪论证与河势稳定评价，相应资料报你局同意后实施。

六、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

七、工程开工前，项目业主应当将施工安排送你局备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工临时设施布置、施工期防汛措施、施工开挖料处置以及临时设施拆除等内容。

八、工程建设期间，项目业主必须承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

九、你局和金川县水务局应切实履行行业监督管理职责，督促指导项目业主落实本行政许可决定各项要求，加大日常巡查检查力度，发现问题及时处理和报告，并参与工程验收。

十、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满30日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：金川县勒乌镇滨河路市政基础设施项目（一期）行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2022年4月7日

抄送：金川县水务局、金川县住房和城乡建设局

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发