普通

# 四川省水利厅行政许可决定

四川省水利厅关于镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价的行政许可决定

# 广安市水务局：

你局《关于转报镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告的请示》（广市水〔2021〕45号，四川省人民政府政务服务中心受理号：510000-20220415-113682）和《镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告》（以下简称《报告》）已收悉。该项目业主为四川镇广高速公路有限责任公司，主体设计单位为广东省交通规划设计研究院股份有限公司。四川省发展和改革委员会以《关于镇巴（川陕界）至广安高速公路通江至广安段项目核准的批复》（川发改基础〔2020〕349号）批复项目核准。本次行洪论证与河势稳定评价单位为四川大学工程设计研究院有限公司。

我厅组织专家组在成都召开了《报告》审查会，会议听取了评价单位汇报，并进行了充分讨论，对《报告》提出了修改意见。评价单位根据专家意见对《报告》进行补充修改，经专家组再次审阅后，提出了《镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见》（见附件）。经研究，现就该工程行洪论证与河势稳定评价作出行政许可决定如下。

一、原则同意项目业主四川镇广高速公路有限责任公司在广安市前锋区和广安区跨渠江建设镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥工程。工程左岸位于前锋区虎城镇双河村，右岸位于广安区白马乡新龙湾。

二、基本同意按《报告》推荐的涉河建设方案实施工程建设，工程设计防洪标准为300年一遇。

拟建渠江特大桥全长657.8m，主桥桥面宽29.5m,引桥桥面宽27.75m。桥梁跨径组合：3×30+40m预应力砼T梁+1×418.8m中承式钢管砼拱桥+40+2×30m预应力砼T梁，桥梁采用整幅设计，拟建上部结构采用简支T梁、中承式钢管砼拱桥；下部结构桥墩采用柱式墩、桩基础，桥台采用柱式台、桩基础。右岸4#拱座、左岸5#拱座涉水。梁底最低高程272.56m（1985国家高程基准）。工程主要控制点坐标（2000国家大地坐标系）为：

起点（右岸）：K271+136.100，X=480414.716，Y=3384689.972；

4#墩：K271+270.600，X=480374.650，Y=3384561.698；

5#墩：K271+689.400，X=480249.979，Y=3384161.885；

止点（左岸）：K271+793.900，X=480312.315，Y=3384361.791。

三、基本同意工程建设对河道行洪及河势稳定的影响分析和结论。

四、专家的审查意见和《报告》提出了补救措施建议，请项目相关单位予以落实。

五、项目业主应充分重视河道保护，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

六、工程开工前，项目业主应当将施工安排送当地水行政主管部门备案。施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况、施工期防汛措施以及施工开挖料的处置方案。

七、工程建设期间，项目业主必须认真落实安全生产各项措施，承担占用范围内的防洪义务，接受当地河道主管机关的日常监督管理，服从防汛指挥机构统一指挥。

八、当地水行政主管部门应加强行业监督与指导，并参与工程验收。

九、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效，需延续有效期的，项目业主应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

附件：镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见

四川省水利厅

2022年XX月XX日

1. 镇巴（川陕界）至广安高速公路白马渠江特大桥行洪论证与河势稳定评价报告审查意见.doc

抄送：前锋区水务局、广安区水务局、四川镇广高速公路有限责任公司、四川大学工程设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发