四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设项目水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕102 号

# 中国石油西南油气田分公司川东北气矿：

我厅于2022年3月4日受理你单位提交的《关于申请审批四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设项目水土保持方案变更报告书的请示》，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220304-393978）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设项目（项目代码：2019-510000-44-02-418155）位于四川省达州市万源市、宣汉县境内，为新建建设类项目。新建场4座，共开发8口单井，规模为400×104立方米/天的脱水增压站1座，大湾清管站1座，36人标准的综合值班室1座，6座监控阀室（2处与井场合并建设）；新建集气干线1条、集气支线2条，总长28.61公里，管沟开挖长度22.30公里，同沟敷设燃气管道和通讯光缆各22.30公里；新改建、维修道路19.58公里。施工期间设施工场地11处；堆管场12处；施工道路10.9公里。工程总占地面积111.40公顷，其中永久占地34.45公顷，临时占地76.95公顷。工程挖方总量181.85万立方米，填方174.13万立方米，弃方7.72万立方米，布设弃土场2处，临时堆土场8处。工程总投资336136万元，其中土建投资约99148万元。工程分建产期和稳产期两个阶段进行建设，建产期已于2021年9月开工建设，预计于2022年11月建成投产；稳产工程计划于2024年10月开工，2025年7月建成投产。

2021年7月我厅以“川水许可决〔2021〕147号”对四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设项目水土保持方案进行了批复。项目实施阶段，由于开发方式发生变化，取消了原设计中天然气净化厂（已场平）和56.2千米外输管线及4.0千米燃料气支线的建设，新增脱水增压站、交接计量站各1座及10.1千米集输管道工程，总体布局所涉及的进场道路、施工场地、堆管场、临时堆土场等位置和数量均相应发生较大变化；进场道路由原来的12.96公里增加到19.58公里；堆管场由37处减少到12处；施工道路由54.46公里减少到10.9公里；土石方由原来的挖填平衡（挖方212.9万立方米，填方212.9万立方米）变更为新增弃方7.72万立方米（挖方181.85万立方米，填方174.13万立方米），新增2处弃渣场；工程总征占地面积由207.40公顷减少到111.40公顷。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部办公厅办水保〔2016〕65号文要求，基于施工图对原水土保持方案进行变更设计并向我厅申请重新审批。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程规模调整和施工总布置变化的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围111.40公顷。

（三）本项目涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区，同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和综合利用方案。基本同意2处弃渣场的选址（坡地型）和堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，复核堆渣容量，进一步查明水文地质条件，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。

（七）同意方案报告书中水土保持投资概算编制依据、方法和成果。工程总征占地面积111.40公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计144.82万元，建设单位已缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）本项目已开工建设，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。要严格做好道路施工的各项防护措施，不得存在弃渣挂坡和裸露地表现象。做好表土的剥离、保护和利用及弃渣的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、达州市水务局、万源市水务局和宣汉县水务局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理信息系统。

（三）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

四、本项目投入运行前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

六、本行政许可决定印发之日起，原“川水许可决〔2021〕147 号”文同时废止。

四川省水利厅

2022年6月13日