亚洲开发银行贷款四川资阳绿色转型和发展项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕150 号

# 资阳高新技术产业园区管理委员会、资阳市教育和体育局：

我厅于2022年7月21日受理你们提交的《亚洲开发银行贷款四川资阳绿色转型和发展项目水土保持方案报告书的请示》(资高管〔2022〕51号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220722-000752）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

亚洲开发银行贷款四川资阳绿色转型和发展项目（项目代码2020-510000-78-01-515348）位于资阳市雁江区资阳高新技术产业园区。项目包含三大建设类别12个子项目，其中资阳高新技术产业园区智慧园区建设项目、资阳高新技术产业园区绿色转型绩效监测绩效评价系统课题、资阳高新技术产业园区城市绿化规划转型研究课题、中国牙谷科创园公共研发孵化中心项目、四川省口腔装备材料检验检测中心等5个子项目为课题研究、设备采购和平台建设，不涉及工程占地和土建工程；资阳市城南滨江生态河堤、资阳市高新区海绵化改造、资阳市雁南湖水环境治理及湿地修复、资阳市垃圾处理厂封场及生态恢复、资阳市城南城市绿楔建设、资阳市高新区裸露山体生态修复、资阳市职业技术教育中心转型升级等7个子项目涉及工程占地、土建工程和水土流失防治工作。本水土保持方案仅包括上述7个子项目内容。

资阳市城南滨江生态河堤等7个子项目主要建设内容：新建资阳高新区沱江东侧高岩至麻柳湾约5公里河堤及江南半岛至侯家坪工业园约6.84公里的滨江生态景观带，占地面积68.76  公顷；对现代大道、天台路等8条已建道路进行海绵化改造共12.7公里，占地面积13.74公顷 ；对孔子溪、雁南湖进行水环境治理及湿地生态修复，占地面积33.09公顷；对资阳市垃圾处理厂进行封场处理，恢复周边生态，建设附属配套设施，占地面积38.48公顷；对资阳市高新区空置的城市规划绿地进行生态修复，配套建设道路、公共设施、管网等，实施城市绿楔项目，占地面积121.24公顷；对位于资阳市高新区城南片区、大千片区、城北片区的5处裸露山体及弃土场进行工程治理或生态修复，占地面积7.21公顷；迁建资阳市职业技术教育中心，占地面积13.36公顷，包括建筑工程、绿化工程、道路及附属工程。资阳市城南滨江生态河堤等7个子项目总占地295.88公顷，其中永久占地295.32公顷，临时占地0.56公顷。开挖土石方总量327.04万立方米，回填总量323.70万立方米，余方3.34万立方米运至资阳市交子大道西延线渣土场建设项目（已取得水土保持方案批复的商业弃渣场）堆放，本项目不新设弃渣场。资阳市城南滨江生态河堤等7个子项目总投资20.79亿元，其中土建投资约11.28亿元。工程已于2021年2月开工，计划于2025年6月完工，总工期42个月。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围295.88公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡方案和余土处置方案，本项目不自设弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积295.88公顷，水土保持补偿费计征面积282.52公顷（按规定扣除资阳市职业技术教育中心转型升级项目占地13.36公顷），计征标准1.3元/平方米，共计367.27万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、资阳市水务局、雁江区水务局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年8月30日