川西气田雷口坡组气藏产能建设（川西气田3#脱硫站—4#脱硫站—“新彭线”集输管道工程）水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕153 号

# 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（彭州气田（海相）开发项目部）：

我厅于2022年5月19日受理你单位提交的《川西气田雷口坡组气藏产能建设（川西气田3#脱硫站—4#脱硫站—“新彭线”集输管道工程）水土保持方案报告书的请示》(彭州气田函〔2022〕35号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220519-122855）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

川西气田雷口坡组气藏产能建设（川西气田3#脱硫站—4#脱硫站—“新彭线”集输管道工程）(项目代码：2018-000291-07-03-000643）位于四川省彭州市境内。建设规模为：新建川西气田3#脱硫站—4#脱硫站—“新彭线”天然气集输管道22.1km，地埋式敷设，采用L245N无缝钢管，其中3#脱硫站—4#脱硫站设计输量46×104m3/d，4#脱硫站—“新彭线”设计输量96×104m3/d。工程总占地面积21.84公顷，其中永久占地0.02公顷，临时占地21.82公顷。工程土石方开挖总量6.87万立方米，回填总量6.23万立方米，余方0.64万立方米用于彭州4#脱硫站场地平整，不设弃土场。工程总投资4000万元，其中土建投资2825.66万元。工程计划于2022年8月开工，2022年12月完工，总工期5个月。

- 水土保持方案总体意见

(一)同意本水土保持方案设计水平年确定为2023年。

（二）基本同意方案对主体工程和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（三）基本同意建设期水土流失防治责任范围21.84公顷。

（四）同意水土流失防治执行西南紫色区一级标准。

（五）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意本项目土石方平衡和综合利用方案，同意余方用于彭州4#脱硫站场地平整，不设弃土场。

（八）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积21.84公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计28.392万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、成都市水务局、彭州市水务局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年8月30日