溪洛渡水电站德昌县阿月乡阿月7组、阿月10组两个移民生产安置区土地整理及外部水利设施配套工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2023〕29 号

# 德昌县水利局：

你单位提交的《关于报批<溪洛渡水电站德昌县阿月乡阿月7组、阿月10组两个移民生产安置区土地整理及外部水利设施配套工程水土保持方案报告书>的请示》（德水[2022]170号，四川省一体化政务服务平台受理编号：510000-20221018-004015）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

溪洛渡水电站（发改能源[2005]2730号核准）德昌县阿月乡阿月7组、阿月10组两个移民生产安置区土地整理及外部水利设施配套工程位于四川省凉山州德昌县阿月乡阿月村境内，为新建建设类项目。工程主要建设内容包括土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程。土地平整工程包括坡改梯（面积235.58亩），修筑田埂，土壤改良培肥等；农田水利工程包括山平塘（1座），外部灌溉（引水）渠道5条/总长2601.3米，田间排灌渠道3条/总长892.5米，田间道涵管11座/总长55米等；田间道路工程包括田间道3条/总长1058.38米，生产路8条/总长1664.3米。工程总占地面积17.49公顷，其中永久占地17.31公顷，临时占地0.18公顷。工程土石方挖方总量4.57万立方米，填方总量4.57万立方米，无永久弃方产生。工程总投资246.36万元，其中土建投资181.99万元。工程已于2013年1月动工，2013年12月完工。本方案属补报水保方案。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围17.49公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡，本项目不设弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占用地面积17.49公顷，水土保持补偿费计征标准按照《关于金沙江溪洛渡水电站水土保持方案的复函》（水函〔2004〕106号）批复的（水土保持设施补偿费）1.0元/平方米计列，共计17.49万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目主体工程已完工，部分水土保持设施已实施，后续工作应严格按照批准的水土保持方案组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、德昌县水利局报送监测季度报告及总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理信息系统。

（三）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（四）依法及时足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

五、本批复仅用于本项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2023年2月28日